## Slide 1: Meteorologické družice: 4. Základy zpracování a zobrazení družicových dat
RNDr. Martin Setvák, CSc.
družicové oddělení ČHMÚ
E-mail: martin.setvak@chmi.cz
osobní stránky: www.setvak.cz
verze: 26. 12. 2025

## Slide 2
Martin Setvák, ČHMÚ
projekce družicových dat, jejich korekce a přemapování
základní úpravy kontrastu, barevné zvýraznění
RGB kompozitní snímky
sendvičové produkty
paralaxa oblačnosti na družicových snímcích
nežádoucí odrazy Slunce uvnitř radiometrů
zrcadlení Slunce na vodní hladině
hlavičkový čas snímků, resp. měření
Základy zpracování a zobrazení družicových dat, resp. snímků, potenciální problémy a artefakty, na které si dát při interpretaci pozor

## Slide 3
Martin Setvák, ČHMÚ
Kalibrace dat – převod z původních „obrazových hodnot“ naměřených družicí (count value) na nějaké konkrétní fyzikální veličiny, především na:
      intenzitu záření, „radianci“ (angl. radiance)
      odrazivost, resp. „albedo“ v daném kanále
      jasovou (radiační) teplotu (brightness temperature, BT)
Transformace dat – převod nebo úprava původní projekce dat (jak je nasnímala družice)
      geometrická korekce (pouze polární družice)
      geografická transformace („přemapování“, všechny družice)
Opravy (korekce) dat – potlačení různých chyb nebo artefaktů daných technikou snímání
Základní zpracování (digitálních) družicových snímků

## Slide 4
Martin Setvák, ČHMÚ
Geometrická korekce dat (snímků) – polární družice
55.4°
55.4°

## Slide 5
Martin Setvák, ČHMÚ
roztažení kraje, sražení středu původní projekce AVHRR pouze roztažení kraje, střed původní
Geometrická korekce dat (snímků) – polární družice

## Slide 6
Martin Setvák, ČHMÚ
konverze dat z původní družicové projekce (projekce družic na polární dráze, nebo geostacionární projekce) do zvolené kartografické projekce (angl. remapping, georegistration, navigation, …)
možnost změny velikosti (rozměru) pixlu
nutné při porovnávání (překládání, slučování, …) dat různého původu, z různých zdrojů, přístrojů
    snímků z družic a (pozemních) radarových měření,
    při překládání výstupů z numerických modelů přes družicové snímky
    kombinaci snímků různého rozlišení z jedné družice (např. MSG, MODIS)
Geografická transformace dat (snímků) – všechny družice

## Slide 7
Martin Setvák, ČHMÚ
Geografická transformace dat (snímků) – jejich přemapování
Přelet v původní družicové projekci …
… a tentýž přelet po transformaci do polární stereografické projekce (formát Evropa)

## Slide 8
Martin Setvák, ČHMÚ
Geografická transformace dat (snímků) – jejich přemapování
Přelet v původní družicové projekci …
… a tentýž přelet po transformaci do polární stereografické projekce (formát střední Evropa)

## Slide 9
Martin Setvák, ČHMÚ
Geografická transformace dat (snímků) – jejich přemapování
Přelet v původní družicové projekci …
… a tentýž přelet po transformaci do polární stereografické projekce (formát Česká republika)

## Slide 10
Martin Setvák, ČHMÚ
MSG-1 2006-06-25 13:45 UTC IR10.8 - původní družicová projekce
Geografická transformace dat (snímků) – jejich přemapování

## Slide 11
Martin Setvák, ČHMÚ
Geografická transformace dat (snímků) – jejich přemapování
MSG-1 2006-06-25 13:45 UTC IR10.8 - družicová projekce, výřez (crop)

## Slide 12
Martin Setvák, ČHMÚ
Geografická transformace dat (snímků) – jejich přemapování
MSG-1 2006-06-25 13:45 UTC IR10.8 - polární stereografická projekce, formát Evropa

## Slide 13
Martin Setvák, ČHMÚ
Geografická transformace dat (snímků) – jejich přemapování
MSG-1 2006-06-25 13:45 UTC IR10.8 - polární stereografická projekce, formát střední Evropa

## Slide 14
Martin Setvák, ČHMÚ
Geografická transformace dat (snímků) – jejich přemapování
MSG-1 2006-06-25 13:45 UTC IR10.8 - gnomonická projekce, formát Česká republika

## Slide 15
Martin Setvák, ČHMÚ
úprava kontrastu
Zobrazení – zvýraznění obrazových dat (snímků)
Histogramy rozložení stupňů šedi
původní
upravený

## Slide 16
Martin Setvák, ČHMÚ
Barevné zvýraznění tepelných snímků (IR kanály) – konvence EUMETSAT
Zvýraznění určitého teplotního intervalu barevnou škálou (angl. color enhancement). Tato konkrétní škála (BT 240-200K) je vhodná pro typické poměry v mírných zeměpisných šířkách (střední Evropa); pro jiné geografické oblasti je nutná její modifikace, především v závislosti na typické výšce tropopauzy. Definice škály, příklady a další informace např. zde: CWG website.

## Slide 17
Martin Setvák, ČHMÚ
Barevné zvýraznění tepelných snímků (IR kanály) – konvence EUMETSAT
Starší barevné schéma USA

## Slide 18
Martin Setvák, ČHMÚ
Barevné zvýraznění tepelných snímků (IR kanály) – konvence EUMETSAT
Starší barevné schéma USA

## Slide 19
Martin Setvák, ČHMÚ
Přepočet nasvícení snímku tak, jako by Slunce bylo na celém území snímku ve stejné výšce nad obzorem, nebo přepočtení snímku na „albedo“ daného kanálu
Korekce snímků (dat) na výšku Slunce nad obzorem

## Slide 20
Martin Setvák, ČHMÚ
AVHRR ch1
AVHRR ch2
AVHRR ch4
RGB kompozitní snímky (RGB syntéza tří a více spektrálních kanálů)

## Slide 21
Martin Setvák, ČHMÚ
AVHRR ch1 >>> RED
AVHRR ch2 >>> GREEN
AVHRR ch4 >>> BLUE
RGB kompozitní snímky (RGB syntéza tří a více spektrálních kanálů)

## Slide 22
Martin Setvák, ČHMÚ
RGB kompozitní snímky (RGB syntéza tří a více spektrálních kanálů)

## Slide 23
Martin Setvák, ČHMÚ
AVHRR ch4 ENH
AVHRR ch3
AVHRR DIF ch (5-4)
11 September 1996 1724 UTC NOAA 12
Experimentálně používáno již od konce 80. let; v operativní meteorologii výrazné rozšíření až se startem družic MSG (Rosenfeld, Kerkmann, aj.)
RGB kompozitní snímky (RGB syntéza tří a více spektrálních kanálů)

## Slide 24
Martin Setvák, ČHMÚ
2009-07-09 11:35 UTC NOAA 15 (South Dakota, Minnesota, Nebraska, Iowa, U.S.A.)
Tzv. „sendvičové“ produkty

## Slide 25
Martin Setvák, ČHMÚ
2006-06-25 Meteosat-8 sendvič HRV + IR10.8
Zobrazení určitého produktu (například barevně zvýrazněného tepelného IR snímku nebo mikrofyzikálního produktu) se snímkem ve viditelném oboru (nebo jiným RGB produktem) v pozadí;
prolnutí informací jinak zobrazených oběma zdrojovými snímky nezávisle – například teplotního pole z IR kanálu a morfologie horní hranice bouře z kanálu ve viditelném oboru;
alternativa porovnávání zdrojových snímků jejich zobrazením „vedle sebe“ nebo jejich „přepínáním“ (obojí nepoužitelné např. v animacích);
sendvičové produkty = „rodina” produktů (podobně jako RGB kompozitní snímky).;
Sendvičové produkty

## Slide 26
Martin Setvák, ČHMÚ
HRV
IR10.8-BT
12 July 2011 17:40 UTC MSG-1, Německo
Sendvičové produkty

## Slide 27
Martin Setvák, ČHMÚ
Sendvičové produkty
sendvič HRV & IR10.8-BT
HRV

## Slide 28
Martin Setvák, ČHMÚ
Sendvičové produkty
HRV
Storm RGB

## Slide 29
Martin Setvák, ČHMÚ
Sendvičové produkty
HRV
sendvič HRV & Storm RGB

## Slide 30
Martin Setvák, ČHMÚ
Sendvičové produkty
sendvič HRV & IR10.8-BT
sendvič HRV & Storm RGB

## Slide 31
Martin Setvák, ČHMÚ
Spodní vrstva (pozadí, „background“): snímek HRV
Horní vrstva („layer“): snímek IR10.8 BT
Sendvičové produkty

## Slide 32
Martin Setvák, ČHMÚ
Vícevrstevný obrazový soubor („multi-layer image“)
… v tomto konkrétním případě 2 vrstvy … např. PSD formát (Photoshop)
Horní vrstva („layer“): snímek IR10.8 BT
Spodní vrstva (pozadí, „background“): snímek HRV
Sendvičové produkty

## Slide 33
Martin Setvák, ČHMÚ
Volba prolnutí – aplikována na horní vrstvu!
Podrobněji např. zde: https://cwg.eumetsat.int/sandwich-product-blending-the-hrv-and-ir10-8-bt-imagery/
Horní vrstva („layer“): snímek IR10.8 BT
Spodní vrstva (pozadí, „background“): snímek HRV
Sendvičové produkty
Vícevrstevný obrazový soubor („multi-layer image“)
… v tomto konkrétním případě 2 vrstvy … např. PSD formát (Photoshop)

## Slide 34
Martin Setvák, ČHMÚ
V Adobe Photoshopu (CS3, anglická verze): Layers >>> Blending Options >>> General Blending >>> Multiply nebo Linear Burn, propustnost (Opacity) v rozmezí 80 – 100%
Sendvičové produkty

## Slide 35
Martin Setvák, ČHMÚ
Alternativa Adobe Photoshopu (především pro interaktivní zpracování):
GIMP (GNU Image Manipulation Program), freeware, (téměř) plně kompatibilní s Photoshopem, www.gimp.org/
Pro operativní, plně automatické zpracování:
ImageMagick (freeware): www.imagemagick.org/
Příklad nastavení pro ImageMagick:
# alpha blending of the IR-BT layer
alpha=70
# sets the alpha blending of the IR-BT layer
convert ${ir_bt} -alpha On -channel Alpha -evaluate set ${alpha}% ${ir_bt_png}
# merging (blending) the two images together
composite ${hrv} ${ir_bt_png} -compose Multiply -quality 90 ${output}
Sendvičové produkty

## Slide 36
Martin Setvák, ČHMÚ
Možné problémy při využití a interpretaci družicových dat, resp. snímků:
stárnutí čidel na oběžné dráze, jejich dlouhodobá (ne)stabilita, vzájemná (ne)kompatibilita jednotlivých družic (problémy při využití v klimatologii – dlouhodobé řady měření)
paralaxa – zejména u geostacionárních družic, ale i u polárních družic na krajích snímaného pásu území
nežádoucí odrazy v radiometru – problém geostacionárních družic zejména v době kolem rovnodenností („solar eclipse“)
zrcadlení Slunce na vodní hladině (oceány a moře, jezera, řeky, rybníky, …)
nejednoznačnost „hlavičkového času“ snímků (dat)

## Slide 37
„paralaxa“
Pohled přesně shora (nadir, kolmo na zemský povrch), nebo pozorování vztažené k zemskému povrchu (např. radar, pozemní měření a pozorování)
Šikmý geostacionární pohled
Paralaxa (parallax shift)
Projekce různých jevů na horní hranici oblačnosti (HHO) na zemský povrch je silně závislá na výšce HHO nad zemským povrchem a geometrii snímání z dané družice …
… kritické zejména při porovnávání (slučování) družicových dat s pozemním, resp. radarovým měřením!

## Slide 38
Martin Setvák, ČHMÚ
Viz též: https://cwg.eumetsat.int/parallax-corrections/
Zdroj (tabulka a graf): Michaela Seidlová, Michaela.Seidlova@chmi.cz
Paralaxa oblačnosti a airglow z družice S-NPP
Hodnota paralaxy (svislá osa) jako funkce vzdálenosti od středu přeletu (vodorovná osa), spočtená pro hladiny 15 km (vysoká oblačnost) a 85 km (airglow), pro družici na oběžné dráze ve výšce 833 km.
Paralaxa (parallax shift)
Uplatňuje se nejen při pohledu z geostacionárních družic, ale i při snímání družicemi na polární dráze (např. Metop AVHRR, Aqua & Terra MODIS, NPP a JPSS VIIRS, aj.).

## Slide 39
Martin Setvák, ČHMÚ
GOES 9 - West
GOES 8 - East
Hodnota paralaxy pro střední Čechy (pohled z 0°)
h … výška oblačnosti
P ... paralaxa celková
Pe … východní složka paralaxy
Pn … severní složka paralaxy
23.5.1996 0045 UTC
Paralaxa
Zdroj: Michaela Seidlová Michaela.Seidlova@chmi.cz
Stejná scéna při pohledu z GOES East (75°W) a GOES West (137°W)

## Slide 40
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic
V období kolem jarní a podzimní rovnodennosti, kdy se kolem půlnoci dostanou Slunce, Země a geostacionární družice přibližně na přímku, dochází k nežádoucím parazitním odrazům slunečního záření v radiometru družice. Podobný efekt nastává kolem východu a západu Slunce za okrajem zemského disku (při pohledu z GEO dráhy).

## Slide 41
Martin Setvák, ČHMÚ
Patrné především na WV snímcích družic Meteosat první generace …
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 42
Martin Setvák, ČHMÚ
Patrné především na WV snímcích družic Meteosat první generace …
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 43
Martin Setvák, ČHMÚ
… ale do jisté míry problémem i na snímcích družic Meteosat druhé generace, především ve VIS a NIR kanálech.
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 44
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 45
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 46
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 47
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 48
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 49
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 50
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 51
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 52
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 53
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 54
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 55
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 56
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 57
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 58
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 59
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 60
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 61
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 62
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 63
Martin Setvák, ČHMÚ
Odrazy slunečního záření v radiometrech geostacionárních družic

## Slide 64
Martin Setvák, ČHMÚ
Zrcadlení Slunce na vodní hladině („Sun glint“)

## Slide 65
Martin Setvák, ČHMÚ
Zrcadlení Slunce na vodní hladině („Sun glint“)

## Slide 66
Martin Setvák, ČHMÚ
Charakter odrazu Slunce na vodní hladině (jeho tvar, intenzita a rozsah) silně závislý na geometrii snímání a na momentální stavu vodní hladiny (velikost a orientace vln), tedy na vlastnostech proudění těsně nad vodní hladinou.
Zdroj: Weather Satellites: Systems, Data, and Environmental Applications. P. Krishna Rao, Susan J. Holmes, Ralph K. Anderson, Jay S. Winston, Paul E. Lehr, editors. American Meteorological Society, 1990. ISBN 10: 0933876874 / ISBN 13: 9780933876873. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-944970-16-1.
Zrcadlení Slunce na vodní hladině („Sun glint“)

## Slide 67
Martin Setvák, ČHMÚ
Zrcadlení Slunce na vodní hladině („Sun glint“)

## Slide 68
Martin Setvák, ČHMÚ
Zrcadlení Slunce na vodní hladině („Sun glint“)
VIIRS NOAA-20
zdroj: NASA Worldview

## Slide 69
Isabel - 15.9.2003 11:30 UTC NOAA 15

## Slide 70
Martin Setvák, ČHMÚ
Různé zdroje dat – různá konvence ohledně hlavičkového času měření:
v některých případech se vztahuje k začátku měření, snímání, bloku dat (MSG HRIT, AVHRR, MODIS)
jindy je hlavičkový čas vztažen ke konci měření (MSG NAT, radarová měření ČHMÚ)
„okamžitá měření“ (např. blesková data) – jednoznačnost času
Možný problém při porovnávání „blízkých“ dat různého původu, např. družice (MSG, AVHRR, MODIS) x radar, MSG x AVHRR/MODIS, družice/radar x pozemní data, aj.
Zanedbatelné při běžném (synoptickém) využití družicových a radarových dat, ale významné zejména při detailních studiích konvektivních bouří, v nowcastingu, při validaci odvozených produktů (např. SAFNWC), aj.
Nejednoznačnost hlavičkového času souborů (snímků)

## Slide 71
KONEC ČTVRTÉ ČÁSTI

## Slide 73
Martin Setvák, ČHMÚ