## Slide 1: Meteorologické družice: 5. Spektrální pásma a kanály
RNDr. Martin Setvák, CSc.
družicové oddělení ČHMÚ
E-mail: martin.setvak@chmi.cz
osobní stránky: www.setvak.cz
verze: 29. 11. 2022

## Slide 2
Martin Setvák, ČHMÚ
  záření v atmosféře - vymezení a definice základních pojmů
  základní vlastnosti jednotlivých spektrálních pásem (kanálů), jejich typické zobrazení
  vzhled základních typů oblačnosti, zemského povrchu a vodní hladiny v jednotlivých spektrálních pásmech
Obsah:

## Slide 3
Spektrální pásma a spektrální kanály ….
Martin Setvák, ČHMÚ
spektrální kanál spektrálního pásmo nebo jeho část, zachycená konkrétním přístrojem určitého typu, resp. série družic (specifické pro daný typ, sérii družic)
spektrální pásmo část elektromagnetického spektra, vymezená krajními vlnovými délkami (fyzikální, obecná charakteristika)
spektrální pásma – základní přehled, dělení:
viditelné (~ 0.4 až 0.7 µm), označováno VIS
blízké infračervené (0.7 až cca 5 µm), NIR
infračervené (od cca 5 µm do cca 1 mm), IR
mikrovlnné (od cca 1 mm), MW
odražené sluneční záření, „solární kanály“
tepelné záření, „emisní kanály“

## Slide 4
Martin Setvák, ČHMÚ
specifikace, definice, resp. názvy spektrálních kanálů:
krajními hodnotami vlnové délky
střední vlnovou délkou
oficiálním číslem kanálu daného přístroje
jménem (u družic Meteosat, resp. MSG: VIS, NIR, IR, WV), vystihujícím základní fyzikální vlastnosti daného kanálu
Spektrální pásma a spektrální kanály ….
spektrální kanál spektrálního pásmo nebo jeho část, zachycená konkrétním přístrojem určitého typu, resp. série družic (specifické pro daný typ, sérii družic)
spektrální pásmo část elektromagnetického spektra, vymezená krajními vlnovými délkami (fyzikální, obecná charakteristika)

## Slide 5
Martin Setvák, ČHMÚ
Záření v atmosféře

## Slide 6
Martin Setvák, ČHMÚ
Záření v atmosféře
opticky hustá (nepropustná), vertikálně mohutná oblačnost
částečně propustná (transparentní), tenká či řídká vrstva oblačnosti
zemský povrch (horniny, vegetace, vodní hladina, sníh, led), nízká oblačnost, aerosoly, písek a prach, přízemní vlhkost, …
plynné složky troposféry – především H2O a CO2
plynné složky stratosféry – především O3

## Slide 7
Martin Setvák, ČHMÚ
Záření v atmosféře
VIS a částečně NIR – odražené (rozptýlené) sluneční záření

## Slide 8
Martin Setvák, ČHMÚ
Záření v atmosféře
IR a MW, částečně NIR – tepelné vyzařování zemského povrchu a oblačnosti

## Slide 9
Martin Setvák, ČHMÚ
Vyzařování a absorpce plynnými složkami atmosféry, mimo atmosférická okna
Záření v atmosféře

## Slide 10
Martin Setvák, ČHMÚ
Celkové záření měřené družicí: souhrn všech tří typů záření
Záření v atmosféře

## Slide 11
Martin Setvák, ČHMÚ
Celkové záření naměřené družicí je závislé na:
výšce Slunce nad obzorem a úhlu snímání konkrétního objektu;
odrazivosti zemského povrchu a vodní hladiny (případně "zrcadlení");
(celkové) odrazivosti a propustnosti oblačnosti ve VIS/NIR pásmu
teplotě zemského povrchu či vodní hladiny a jejich vyzařovací schopnosti;
teplotě oblačnosti, její vyzařovací schopnosti a propustnosti v NIR/IR pásmu;
propustnosti a vlastním vyzařování plynných složek atmosféry a aerosolů
Značná závislost družicí naměřené intenzity záření (vzhledu různých objektů) na konkrétní vlnové délce, resp. na spektrálním pásmu, použitém kanálu … … podstata MULTISPEKTRÁLNÍ INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ
Záření v atmosféře

## Slide 12
Martin Setvák, ČHMÚ
Planckova funkce
spektrální hustota elmg. záření vyzářeného za jednotku času jednotkovou plochou povrchu černého tělesa o teplotě T (vyjádřené v K) do jednotkového prostorového úhlu ve vlnové délce λ [µm], pak výsledný rozměr Planckovy funkce je [ W.m-2.sr-1.µm-1 ]
c = rychlost světla ve vakuu (2.998x108 m.s-1)
h = Planckova konstanta (6.626x10-34 J.s)
k = Boltzmannova konstanta (1.381x10-23 J.K-1)
c1 = první radiační konstanta (1.191x10-16 W.m2.sr-1)
c2 = druhá radiační konstanta (1.439x10-2 m.K)
Základní vztahy fyziky záření
–

## Slide 13
Martin Setvák, ČHMÚ
Základní vztahy fyziky záření
σ = 5.671x10-8 W.m-2.K-4 (Stefan-Boltzmannova konstanta)
celkové množství elmg. záření vyzářeného za jednotku času jednotkovou plochou povrchu černého tělesa o teplotě T (vyjádřené v K) do jednotkového prostorového úhlu, [ W.m-2.sr-1 ]
Stefan - Boltzmannův zákon

## Slide 14
Martin Setvák, ČHMÚ
Základní vztahy fyziky záření
maximum záření při 6000 K
(teplota sluneční fotosféry)
λmax  0.480 µm
maximum záření při 300 K
(teplota zemského povrchu)
λmax  9.7 µm
Wienův (posunovací) zákon

## Slide 15
Martin Setvák, ČHMÚ
Základní vztahy fyziky záření – vyzařování Slunce, insolace Země
Slunce vyzáří do prostoru celkem (ve vlnové délce λ):
celková plocha slunečního povrchu
vyzařování jednotkové plochy slunečního povrchu do celého poloprostoru
R = poloměr Slunce
Ve vzdálenosti zemské dráhy o poloměru r (1AU) na jednotkovou plochu kolmou ke Slunci dopadá:
(R/r)2 = 2.1644.10-5

## Slide 16
Martin Setvák, ČHMÚ
naměřené hodnoty
teoretická "obalová" křivka (~5800-6000K)
(zdroj: Handbook of Geophysics and Space Environments, McGraw-Hill Book Comp., New York 1965)
Sluneční záření při vstupu do atmosféry a na zemském povrchu

## Slide 17
Martin Setvák, ČHMÚ
Základní vztahy fyziky záření
Pro izotropní, difúzní rozptyl (Lambertovský povrch) bude intenzita odraženého slunečního záření do jednotkového prostorového úhlu při odrazivosti povrchu αλ a zenitovém úhlu Slunce ξ dána vztahem:
Izotropní (difúzní) rozptyl
Pouhá idealizace, většina povrchů (včetně oblačnosti) „nelambertovská“ !!!

## Slide 18
Martin Setvák, ČHMÚ
Odražené sluneční záření
Tepelné vyzařování země / oblačnosti
Porovnání intenzit dopadajícího a odraženého slunečního záření a tepelného vyzařování zemského povrchu a oblačnosti:
Základní vztahy fyziky záření

## Slide 19
Martin Setvák, ČHMÚ
Porovnání intenzit dopadajícího a odraženého slunečního záření a tepelného vyzařování zemského povrchu a oblačnosti:
Základní vztahy fyziky záření

## Slide 20
Martin Setvák, ČHMÚ
Termín viditelné záření by správně měl být používán pouze pro rozsah vlnových délek které vnímá lidské oko – od fialové po červenou. Vše "za červenou" (~ 0.7 µm) by správně mělo být označováno jako infračervené záření (infrared, IR) …
Spektrální oblast "blízko k červené" je označována jako blízké infračervené záření (near infrared, NIR). Zpravidla se tím rozumí rozsah vlnových délek od 0.7 µm do cca 5 µm; horní limit však různé zdroje uvádějí různě (chybí zde shoda autorů).
Avšak ve slangu družicové meteorologie se "visible" zpravidla používá i pro spektrální kanály, zasahující či zcela ležící již v NIR oblasti, např. pro kanál VIS 0.8 přístroje SEVIRI nebo 2. kanál přístroje AVHRR/3.
Terminologie

## Slide 21
Martin Setvák, ČHMÚ
spektrální odrazivost = odrazivost daného povrchu (objektu, horní hranice oblačnosti) v určité konkrétní vlnové délce
odrazivost (albedo) v daném kanálu = spektrální odrazivost daného povrchu zprůměrovaná přes celý konkrétní kanál
AVHRR
kanál 1
AVHRR
kanál 2
Spektrální pásma – VIS, částečně NIR

## Slide 22
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální pásma – IR, MW, částečně NIR
emisivita (vyzařovací schopnost) - odchylka daného povrchu od fyzikálně ideálního černého tělesa, vyjadřována buď v rozsahu od nuly do jedné, nebo v procentech
jasová (radiační) teplota (brightness temperature, BT) - teplota přiřazená danému povrchu za předpokladu emisivity rovné jedné (tedy že daný povrch vyzařuje jako černé těleso)
Pro opticky hustou oblačnost nebo libovolný zemský povrch je jasová teplota vždy nižší než „skutečná“ teplota !!!

## Slide 23
Martin Setvák, ČHMÚ
Žádný z reálných povrchů (objektů) nemá konstantní spektrální odrazivost a emisivitu, křivky spektrální odrazivosti a emisivity (tj. jejich závislost na vlnové délce) jsou do značné míry unikátní pro každý objekt (povrch, typ oblačnosti, …);
v případě oblačnosti jsou spektrální odrazivost a emisivita dány mikrofyzikálním složením oblačnosti, tj. velikostí a fází oblačných částic, jejich koncentrací (optickou mohutností oblačné vrstvy), případně tvarem a orientací ledových částic v horních vrstvách oblačnosti.
Podstata multispektrální interpretace, resp. metod automatické detekce a klasifikace typů oblačnosti a jejich parametrů; ve zjednodušené podobě podstata tzv. RGB kompozitních snímků (barevných „složenin“ jednotlivých kanálů a jejich matematických kombinací).
Spektrální pásma – obecné poznámky:

## Slide 24
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální pásma – obecná pravidla, resp. „zvyklosti“ způsobu zobrazování družicových snímků v jednotlivých spektrálních kanálech (při černobílém zobrazení):
VIS, NIR („solární kanály“)
tak, jak by scénu vidělo lidské oko, nebo jak by se jevila na černobílé fotografii
objekty s vysokou odrazivostí světle šedě až bíle (sníh, oblačnost, …)
objekty s nízkou odrazivostí tmavě (především mořská hladina mimo odraz, vegetace v červeném pásmu)
snímky v pásmu 3.5 – 4.0 µm někdy zobrazeny i „negativně“, inverzně (podrobněji později)

## Slide 25
Martin Setvák, ČHMÚ
IR, noční 3.5 – 4.0 µm (tepelné kanály)
tak, aby nejvyšší (nejchladnější) oblačnost byla zobrazena bíle
chladné objekty světle šedě až bíle (nejvyšší oblačnost, podchlazený zemský povrch)
teplé objekty tmavě šedě až černě (přehřátý zemský povrch, především pouště, nebo holé tmavé horniny)
pásmo 3.5 – 4.0 µm: pokud v denních hodinách zobrazováno jak „odrazivost“, pak platí pravidla pro VIS a NIR, pokud ale zobrazováno jako „tepelné snímky“, pak platí výše uvedené (podrobněji dále)
Spektrální pásma – obecná pravidla, resp. „zvyklosti“ způsobu zobrazování družicových snímků v jednotlivých spektrálních kanálech (při černobílém zobrazení):

## Slide 26
Martin Setvák, ČHMÚ
WV (kanály „vodní páry“)
podobně, jako snímky IR (oblasti, odkud přichází do radiometru družice vysoké hodnoty intenzity záření = teplé)
oblasti s vysokou vlhkostí a vysoká oblačnost – světle šedě až bíle
suché oblasti (pohled do nižších teplejších hladin) zobrazeny tmavě šedě až černě
jednotlivé kanály v tomto pásmu se mohou lišit dle svých „váhových funkcí“ (podrobněji později)
Spektrální pásma – obecná pravidla, resp. „zvyklosti“ způsobu zobrazování družicových snímků v jednotlivých spektrálních kanálech (při černobílém zobrazení):

## Slide 27
Martin Setvák, ČHMÚ
v oblasti elektromagnetického záření, kde se v denních hodinách uplatňuje jak odražené sluneční záření, tak tepelné vyzařování
v nočních hodinách pouze tepelná složka » klasický tepelný kanál
pásmo 3.5 – 4.0 µm
Spektrální pásmo 3.5 – 4.0 µm

## Slide 28
Martin Setvák, ČHMÚ
α … odrazivost
ξ … zenitový úhel Slunce
Spektrální pásmo 3.5 - 4.0 µm – poměry mezi odraženým a tepelným zářením

## Slide 29
Martin Setvák, ČHMÚ
Vzhledem ke smíšené podstatě tohoto spektrálního pásma se používají dva způsoby pro jeho zobrazení: buď jako snímek zobrazující odrazivost (podobně jako VIS) …
Spektrální pásmo 3.5 - 4.0 µm – způsob zobrazení

## Slide 30
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální pásmo 3.5 - 4.0 µm – způsob zobrazení
Vzhledem ke smíšené podstatě tohoto spektrálního pásma se používají dva způsoby pro jeho zobrazení: nebo jako snímek zobrazující tepelné vyzařování (podobně jako IR).

## Slide 31
Martin Setvák, ČHMÚ
  v nočních hodinách vlastnosti standardního IR kanálu
  v denních hodinách zpravidla převládá odražená složka záření
přechod mezi dnem a nocí je značným problémem pro většinu automatických algoritmů využívajících spektrální kanály v tomto pásmu
čím je vyšší odrazivost nějakého objektu v tomto pásmu, tím jsou větší i rozdíly mezi denními a nočními snímky, které jej zobrazují »» především nízká oblačnost (mlha, stratus, mělká konvekce, …)
i nejvyšší ledová oblačnost s velmi nízkou odrazivostí (Cb, ciry) vykazuje v denních hodinách určitý nárůst celkového záření v tomto pásmu
Spektrální pásmo 3.5 - 4.0 µm – noční versus denní snímky

## Slide 32
Martin Setvák, ČHMÚ
Zdánlivé tmavnutí („zvýšení teploty“) mlh na následujících snímcích je důsledkem východu Slunce nad místním obzorem, a tedy „přidání“ odraženého slunečního záření k původně samotnému tepelnému vyzařování …
2009-03-04 00:00 UTC
Spektrální pásmo 3.5 - 4.0 µm – denní chod odraženého a tepelného záření

## Slide 33
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální pásmo 3.5 - 4.0 µm – denní chod odraženého a tepelného záření
2009-03-04 03:00 UTC

## Slide 34
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální pásmo 3.5 - 4.0 µm – denní chod odraženého a tepelného záření
2009-03-04 06:00 UTC

## Slide 35
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální pásmo 3.5 - 4.0 µm – denní chod odraženého a tepelného záření
2009-03-04 09:00 UTC

## Slide 36
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální pásmo 3.5 - 4.0 µm – denní chod odraženého a tepelného záření
2009-03-04 12:00 UTC

## Slide 37
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální pásmo 3.5 - 4.0 µm – denní chod odraženého a tepelného záření
2009-03-04 15:00 UTC

## Slide 38
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální pásmo 3.5 - 4.0 µm – denní chod odraženého a tepelného záření
2009-03-04 18:00 UTC

## Slide 39
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální pásmo 3.5 - 4.0 µm – denní chod odraženého a tepelného záření
2009-03-04 21:00 UTC

## Slide 40
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální pásmo 3.5 - 4.0 µm – denní chod odraženého a tepelného záření
2009-03-04 24:00 UTC

## Slide 41
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální odrazivost různých typů povrchů ve VIS a NIR
Značný nárůst odrazivosti vegetace na hranici VIS a NIR pásma …
vysoká odrazivost vegetace v blízkém IR pásmu (cca 0.7 ~ 1.1 µm)

## Slide 42
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální odrazivost různých typů povrchů ve VIS a NIR
totéž nafoceno přes IR 0.7 filtr

## Slide 43
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální odrazivost různých typů povrchů ve VIS a NIR
totéž nafoceno přes IR 0.7 filtr

## Slide 44
Martin Setvák, ČHMÚ
AVHRR
kanál 1
AVHRR
kanál 2
Tzv. „normalizovaný vegetační index“, zkratka NDVI (Normalized Difference Vegetation Index):
NDVI = (b2 - b1) / (b2 + b1)
(takto definován pro kanály AVHRR, obdobně i pro jiné přístroje)
Spektrální odrazivost různých typů povrchů ve VIS a NIR
Značný nárůst odrazivosti vegetace na hranici VIS a NIR pásma …
podstata monitorování množství a stavu vegetace

## Slide 45
Martin Setvák, ČHMÚ
AVHRR/3 kanál 1 (0.58-0.7 µm)
NOAA16 12.9.2002 11:40 UTC

## Slide 46
Martin Setvák, ČHMÚ
AVHRR/3 kanál 2 (0.7-1.0 µm)
NOAA16 12.9.2002 11:40 UTC

## Slide 47
Martin Setvák, ČHMÚ
AVHRR/3 kanál 3A (1.58-1.64 µm)
NOAA16 12.9.2002 11:40 UTC

## Slide 48
Martin Setvák, ČHMÚ
AVHRR/3 kanál 4 (10.2-11.5 µm)
NOAA16 12.9.2002 11:40 UTC

## Slide 49
Martin Setvák, ČHMÚ
AVHRR/3 NDVI
NOAA16 12.9.2002 11:40 UTC

## Slide 50
Martin Setvák, ČHMÚ
AVHRR/3 RGB kanálů 1, 2, 3A a 4
NOAA16 12.9.2002 11:40 UTC

## Slide 51
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální odrazivost různých typů povrchů ve VIS a NIR – MODIS (družice Terra a Aqua)
V následujících ukázkách jsou jednotlivé kanály přístroje MODIS zobrazeny dle střední vlnové délky
(nikoliv dle pořadového čísla kanálu)

## Slide 52
Martin Setvák, ČHMÚ
MODIS Aqua, 2003-06-28 11:05 UTC
kanál 3 (0.459-0.479 µm)

## Slide 53
Martin Setvák, ČHMÚ
kanál 4 (0.545-0.565 µm)
MODIS Aqua, 2003-06-28 11:05 UTC

## Slide 54
Martin Setvák, ČHMÚ
kanál 1 (0.620-0.670 µm)
MODIS Aqua, 2003-06-28 11:05 UTC

## Slide 55
Martin Setvák, ČHMÚ
kanál 2 (0.841-0.876 µm)
MODIS Aqua, 2003-06-28 11:05 UTC

## Slide 56
Martin Setvák, ČHMÚ
kanál 5 (1.230-1.250 µm)
MODIS Aqua, 2003-06-28 11:05 UTC

## Slide 57
Martin Setvák, ČHMÚ
kanál 7 (2.105-2.155 µm)
MODIS Aqua, 2003-06-28 11:05 UTC

## Slide 58
Martin Setvák, ČHMÚ
RGB kompozit kanálů 1+4+3
(snímek v „pravých barvách“)
MODIS Aqua, 2003-06-28 11:05 UTC

## Slide 59
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální odrazivost sněhu (a ledu) ve VIS a NIR
Odrazivost sněhu výrazně klesá v NIR oboru (závislost na konkrétní vlnové délce a charakteru sněhové pokrývky, není monotónní funkcí), celkově od cca 1.5 μm velmi nízká (využití např. pro odlišení sněhové pokrývky od nízké oblačnosti).

## Slide 60
Martin Setvák, ČHMÚ
Spektrální pásma – atmosférická okna a pásma absorpce
Kromě vlastností konkrétního povrchu (odrazivosti, emisivity, teploty, mikrofyzikálního složení oblačnosti, …) má na vzhled snímku významný vliv i charakter spektrálního pásma (kanálu), ve kterém danou scénu pozorujeme – zda využíváme kanálu v atmosférickém okně, nebo zda se uplatňuje absorpce, resp. emise některou z plynných složek atmosféry (vodní pára, ozón, CO2, … ).
V následujících snímcích jsou jednotlivé kanály přístroje MODIS zobrazeny dle střední vlnové délky
(nikoliv dle pořadového čísla kanálu)

## Slide 61
Martin Setvák, ČHMÚ
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra

## Slide 62
Martin Setvák, ČHMÚ
RGB 143 (b01, b04, b03)
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 01 (0.659 µm)
band 04 (0.555 µm)
band 03 (0.470 µm)

## Slide 63
Martin Setvák, ČHMÚ
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 03 (0.470 µm)
Rozsah albeda 0 – 0.7 … vhodné pro vysoké hodnoty albeda (zde např. Alpy nebo oblačnost), ale nikoliv pro většinu terénu.
albedo 0.0 – 0.7

## Slide 64
Martin Setvák, ČHMÚ
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 03 (0.470 µm)
Rozsah albeda 0 – 0.4 … vhodné pro nižší hodnoty albeda (zde nezasněžený terén), ale nikoliv pro zasněžené oblasti nebo oblačnost, ty již „přepálené“ (jednolitá bílá bez detailů) – použité u všech dalších snímků v solárních kanálech.
albedo 0.0 – 0.4

## Slide 65
Martin Setvák, ČHMÚ
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 04 (0.555 µm)
albedo 0.0 – 0.4

## Slide 66
Martin Setvák, ČHMÚ
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 01 (0.659 µm)
albedo 0.0 – 0.4

## Slide 67
Martin Setvák, ČHMÚ
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 02 (0.865 µm)
albedo 0.0 – 0.4
Již mimo rozsah škály pro viditelné záření »»» přechod k širší stupnici vlnových délek …

## Slide 68
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 02 (0.865 µm)
albedo 0.0 – 0.4

## Slide 69
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 17 (0.905 µm)
albedo 0.0 – 0.4

## Slide 70
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 18 (0.936 µm)
albedo 0.0 – 0.4

## Slide 71
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 19 (0.940 µm)
albedo 0.0 – 0.4

## Slide 72
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 05 (1.240 µm)
albedo 0.0 – 0.4

## Slide 73
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 26 (1.375 µm)
albedo 0.0 – 0.005
detekce velmi řídkých cirů

## Slide 74
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 06 (1.640 µm)
albedo 0.0 – 0.4

## Slide 75
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 07 (2.130 µm)
albedo 0.0 – 0.25

## Slide 76
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 20 (3.75 µm)
radiance 0.20 – 0.80
Odsud dále již smíšené kanály (současně solární a tepelné záření) – přechod k jednotkám intenzity záření (radiancím).
Zobrazení stejné jako předchozí kanály, resp. snímky v odraženém solárním záření – tedy nízké hodnoty radiancí tmavě.

## Slide 77
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 22 (3.96 µm)
radiance 0.20 – 1.00

## Slide 78
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 23 (4.05 µm)
radiance 0.20 – 1.00

## Slide 79
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 24 (4.47 µm)
radiance 0.10 – 0.22

## Slide 80
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 25 (4.52 µm)
radiance 0.20 – 0.75
Poslední ze smíšených kanálů, další kanály již pouze tepelné.

## Slide 81
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 27 (6.72 µm), WV
BT 236 – 250 K
Tepelné WV a IR kanály.
Data převedena do BT (Brightness Temperature, jasové teploty).
Standardní zobrazení IR a WV tepelných kanálů, tedy nízké hodnoty BT bíle, vysoké hodnoty tmavě.
Zobrazený rozsah BT odlišný pro různé kanály.

## Slide 82
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 28 (7.33 µm), WV
BT 254 – 266 K

## Slide 83
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 29 (8.55 µm)
BT 270 – 305 K

## Slide 84
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 30 (9.73 µm), O3
BT 250 – 280 K

## Slide 85
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 31 (11.03 µm)
BT 270 – 305 K

## Slide 86
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 32 (12.02 µm)
BT 270 – 305 K

## Slide 87
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 33 (13.34 µm), CO2
BT 255 – 275 K

## Slide 88
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 35 (13.94 µm), CO2
BT 240 – 250 K

## Slide 89
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2018-04-19 10:15 UTC
MODIS Terra
band 36 (14.24 µm), CO2
BT 222 – 232 K

## Slide 90
Martin Setvák, ČHMÚ
MSG – spektrální kanály SEVIRI

## Slide 91
kanál 01 VIS 0.6 0.56 - 0.71 µm
kanál 02 VIS 0.8 0.74 - 0.88 µm
kanál 03 IR 1.6 1.50 - 1.78 µm
kanál 04 IR 3.9 3.48 - 4.36 µm
kanál 05 WV 6.2 5.35 - 7.15 µm
kanál 06 WV 7.3 6.85 - 7.85 µm
kanál 07 IR 8.7 8.30 - 9.10 µm
kanál 08 IR 9.7 9.38 - 9.94 µm
kanál 09 IR 10.8 9.80 - 11.80 µm
kanál 10 IR 12.0 11.00 - 13.00 µm
kanál 11 IR 13.4 12.40 - 14.40 µm
kanál 12 HRV 0.5 - 0.9 µm
solární kanály
tepelné kanály
Martin Setvák, ČHMÚ
MSG – spektrální kanály SEVIRI

## Slide 92
viditelné a blízké IR pásmo
mikrofyzikální kanály
viditelné a blízké IR pásmo
pásmo absorpce vodní parou
kanály atmosférického okna
pásmo absorpce O3
pásmo absorpce CO2
kanál 01 VIS 0.6 0.56 - 0.71 µm
kanál 02 VIS 0.8 0.74 - 0.88 µm
kanál 03 IR 1.6 1.50 - 1.78 µm
kanál 04 IR 3.9 3.48 - 4.36 µm
kanál 05 WV 6.2 5.35 - 7.15 µm
kanál 06 WV 7.3 6.85 - 7.85 µm
kanál 07 IR 8.7 8.30 - 9.10 µm
kanál 08 IR 9.7 9.38 - 9.94 µm
kanál 09 IR 10.8 9.80 - 11.80 µm
kanál 10 IR 12.0 11.00 - 13.00 µm
kanál 11 IR 13.4 12.40 - 14.40 µm
kanál 12 HRV 0.5 - 0.9 µm
kanál atmosférického okna
Martin Setvák, ČHMÚ
MSG – spektrální kanály SEVIRI

## Slide 93
Martin Setvák, ČHMÚ
HRV
VIS 0.6
VIS 0.8
IR 1.6
MSG – spektrální kanály SEVIRI

## Slide 94
Martin Setvák, ČHMÚ
MSG – spektrální kanály SEVIRI
Propustnost standardní atmosféry (modře) a umístění jednotlivých IR a WV kanálů SEVIRI (červeně)

## Slide 95
Martin Setvák, ČHMÚ
Tzv. váhové funkce jednotlivých IR a WV kanálů přístroje SEVIRI pro standardní polární atmosféru (vlevo) a tropickou atmosféru (vpravo)
MSG – spektrální kanály SEVIRI

## Slide 96
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
RGB produkt „VIS-IR“, „RGB129“
VIS0.6, VIS0.8, IR10.8
2005-01-06 12:00, Meteosat-8 (MSG-1)
MSG spektrální kanály SEVIRI

## Slide 97
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
0.6 µm (band 1, VIS0.6)
2005-01-06 12:00, Meteosat-8 (MSG-1)
MSG spektrální kanály SEVIRI

## Slide 98
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2005-01-06 12:00, Meteosat-8 (MSG-1)
0.8 µm (band 2, VIS0.8)
MSG spektrální kanály SEVIRI

## Slide 99
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2005-01-06 12:00, Meteosat-8 (MSG-1)
MSG spektrální kanály SEVIRI
1.6 µm (band 3, NIR1.6)

## Slide 100
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2005-01-06 12:00, Meteosat-8 (MSG-1)
MSG spektrální kanály SEVIRI
3.9 µm (band 4, IR3.9)
zobrazený jako odrazivost

## Slide 101
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2005-01-06 12:00, Meteosat-8 (MSG-1)
MSG spektrální kanály SEVIRI
3.9 µm (band 4, IR3.9)
zobrazený jako IR kanály

## Slide 102
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2005-01-06 12:00, Meteosat-8 (MSG-1)
MSG spektrální kanály SEVIRI
6.2 µm (band 5, WV6.2)
pásmo absorpce vodní páry

## Slide 103
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2005-01-06 12:00, Meteosat-8 (MSG-1)
MSG spektrální kanály SEVIRI
7.3 µm (band 6, WV7.3)
pásmo absorpce vodní páry

## Slide 104
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2005-01-06 12:00, Meteosat-8 (MSG-1)
MSG spektrální kanály SEVIRI
8.7 µm (band 7, IR8.7)
atmosférické okno

## Slide 105
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2005-01-06 12:00, Meteosat-8 (MSG-1)
MSG spektrální kanály SEVIRI
9.7 µm (band 8, IR9.7)
pásmo absorpce O3

## Slide 106
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2005-01-06 12:00, Meteosat-8 (MSG-1)
MSG spektrální kanály SEVIRI
10.8 µm (band 9, IR10.8)
atmosférické okno

## Slide 107
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2005-01-06 12:00, Meteosat-8 (MSG-1)
MSG spektrální kanály SEVIRI
12.0 µm (band 10, IR12.0)
atmosférické okno

## Slide 108
Martin Setvák, ČHMÚ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
2005-01-06 12:00, Meteosat-8 (MSG-1)
MSG spektrální kanály SEVIRI
13.4 µm (band 11, IR13.4)
pásmo absorpce CO2

## Slide 109
Martin Setvák, ČHMÚ
Multispektrální charakteristiky oblačnosti
Vzhled oblačnosti a její základní spektrální charakteristiky (odrazivost, propustnost a emisivita) dány především:
  mikrofyzikálním složením oblačnosti (její fází - voda/led, velikostí kapek a krystalků ledu, tvarem a orientací krystalků)
  transparentností oblačnosti a vlastnostmi povrchu, nad kterým se oblačnost vyskytuje (pro částečně transparentní oblačnost)
  teplotou oblačnosti (a tedy její výškou), resp. teplotou okolí
Kromě parametrů samotné oblačnosti hrají významnou roli i podmínky pozorování – především výška Slunce nad lokálním obzorem, úhel snímání družicí a vzájemný azimut mezi vertikálními rovinami, proloženými směrem dopadajícího slunečního záření a směrem snímání (pro solární kanály).

## Slide 110
Martin Setvák, ČHMÚ
Mieův parametr χ »»» typ rozptylu:
VIS
NIR
IR
oblačnost pozorovaná meteorologickými družicemi standardními radiometry
(mimo mikrovlnné pásmu)
r  λ (geometrický rozptyl)
r  λ
r  λ (Rayleighův rozptyl)
Rozptylové indikatrice:
Rozptyl elektromagnetického záření oblačností

## Slide 111
Martin Setvák, ČHMÚ
Rozptyl elektromagnetického záření oblačností
Rozptyl slunečního záření (VIS, NIR) na oblačných částicích není symetrický (difúzní, „Lambertovský“), převládá rozptyl dopředný – významné zejména při nízkých výškách Slunce nad obzorem a nízkém úhlu snímání družicí !!!
„Odrazivost“ oblačnosti (v dané vlnové délce) není pouze funkcí vlastností daného povrchu – v případě oblačnosti jejího mikrofyzikálního složení, ale i funkcí geometrických parametrů nasvícení a snímání!
Tzv. „Bi-Directional Reflectance Functions"

## Slide 112
Martin Setvák, ČHMÚ
Rozptyl elektromagnetického záření oblačností
22. 5. 1996 20:45-23:45 UTC, USA
GOES-E (vlevo) a GOES-W (vpravo)
dopřední rozptyl
zpětný rozptyl

## Slide 113
Martin Setvák, ČHMÚ
Propustnost, odrazivost a emisivita oblačnosti – 11.14 µm
Závislost propustnosti (T), odrazivosti (R) a emisivity (E) vrstvy oblačnosti na její optické mohutnosti.
Předpoklad platnosti Kirchhoffova zákona (T + R + E = 1), sférické částice.

## Slide 114
Martin Setvák, ČHMÚ
Propustnost, odrazivost a emisivita oblačnosti – 3.75 µm
Závislost propustnosti (T), odrazivosti (R) a emisivity (E) vrstvy oblačnosti na její optické mohutnosti.
Předpoklad platnosti Kirchhoffova zákona (T + R + E = 1), sférické částice.

## Slide 115
Martin Setvák, ČHMÚ
Pokud je oblačnost netransparentní (propustnost v dané vlnové délce nulová), pak jsou odrazivost a emisivita vzájemně doplňkové veličiny (tj. R + E = 1).
Čím menší je rozměr částic (resp. jejich efektivní průměr), tím je v NIR kanálech odrazivost oblačnosti vyšší a emisivita nižší !!!
Pokud je oblačnost částečně transparentní, pak je její propustnost výrazně nižší v IR než v NIR kanálech.
Propustnost, odrazivost a emisivita oblačnosti

## Slide 116
Martin Setvák, ČHMÚ
Odlišný průběh absorpce (a tedy i odrazivosti) kapalné a ledové fáze »»» při stejných rozměrech částic jejich odlišná odrazivost
Propustnost, odrazivost a emisivita oblačnosti

## Slide 117
Martin Setvák, ČHMÚ
Propustnost, odrazivost a emisivita oblačnosti
Vzhledem k typickým malým rozměrům oblačných částic (kapky; řádově jednotky µm) má nízká až střední oblačnost (Cu, St, Sc, As, …) výrazně menší emisivitu v NIR než v IR
  na nočních snímcích v NIR (3.5 – 4 µm) chladnější než v IR
  na denních snímcích vysoká odrazivost v NIR (~ 1.6 µm a 3.5 – 4 µm)
Vysoká oblačnost tvořená zpravidla většími částicemi (krystalky; řádově desítky µm) »»» chování blízké černému tělesu
  pro opticky hustou oblačnost malé rozdíly teploty mezi NIR a IR
  na denních snímcích má (zpravidla) vysoká oblačnost nízkou odrazivost v NIR
Propustnost částečně transparentní oblačnosti (především cirů) vyšší v NIR než v IR
  jejich snazší detekce v IR než v NIR
  na nočních snímcích v NIR teplejší než v IR

## Slide 118
Martin Setvák, ČHMÚ
Základní využití jednotlivých kanálů SEVIRI
VIS 0.6/0.8 µm: Detekce opticky husté oblačnosti nad tmavším terénem (nezasněženým, resp. mimo pouštní oblasti) a volnou (nezamrzlou) vodní hladinou, její trekování, detekce aerosolů, monitorování vegetace a sněhové pokrývky.
NIR 1.6 µm: Mikrofyzika oblačnosti (vodní kapky x ledové krystalky), detekce sněhové pokrývky a její odlišení od nízké až střední oblačnosti.
IR 3.9 µm: Mikrofyzika oblačnosti, detailnější informace o mikrofyzice ve dne. Detekce nízké oblačnosti a mlh – jak ve dne, tak především v noci. Detekce požárů.
WV 6.2/7.3 µm: Detekce rozložení vodní páry ve střední a horní troposféře. Trekování vysoké oblačnosti a vodní páry. Určování výšky oblačnosti. Dynamika jevů kolem tropopauzy (gradienty výšky tropopauzy, intruze suššího stratosférického vzduchu do nižších hladin, detekce jet streamu).
IR 8.7 µm: Kvantitativní informace o řídké cirovité oblačnosti; mikrofyzika (fáze) oblačnosti – v kombinaci s dalšími IR kanály (metodou BTD).
IR 9.7 µm: Sledování celkového množství ozónu »»» gradienty výšky tropopauzy, detekce jet streamu a vzduchových hmot.
IR 10.8/12.0 µm: Detekce oblačnosti 24h denně; teplota horní hranice oblačnosti, zemského povrchu a hladin moří a oceánů, detekce řídkých cirů (metodou BTD). Primární kanály pro různé RGB produkty.
IR 13.4 µm: Upřesnění výšky oblačnosti, zejména řídkých cirů (metodou BTD).
Rozdíly mezi jednotlivými kanály často velmi malé, subjektivně (okem) těžko postřehnutelné »»» nutnost použít matematické operace mezi jednotlivými kanály (metoda BTD), nebo metodu RGB kompozitních snímků ("kompozitů") jednotlivých kanálů či jejich rozdílů, aby se určité charakteristiky staly zjevnými …

## Slide 119
KONEC PÁTÉ ČÁSTI

## Slide 120
Martin Setvák, ČHMÚ