## Slide 1: Meteorologické družice: 7. Operativní produkty MSG v ČHMÚ
RNDr. Martin Setvák, CSc.
družicové oddělení ČHMÚ
E-mail: martin.setvak@chmi.cz
osobní stránky: www.setvak.cz
verze: 3. 5. 2026

## Slide 2
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – úvod
jak převzetí EUMETSATem doporučovaných RGB produktů, tak vývoj vlastních produktů (následně převzatých EUMETSATem a dalšími provozovateli meteorologických družic, resp. koncovými uživateli), případně úprava „standardních“ RGB produktů
MSG – operativní generování produktů komerčním softwarem 2met! (https://www.scisys.com/products/2met/), částečně vlastní skripty a přeložené informační vrstvy (hranice států a pobřeží, geografické sítě, aj.)
MSG a MTG – zpracování softwarem Pytroll (http://pytroll.github.io/) – stejné či obdobné produkty jako výše, ale jejich tvorba nekomerčním softwarem, větší modularita, nezávislost na komerčním dodavateli
zobrazování produktů jak na intranetu ČHMÚ, tak pro veřejnost v prostředí JSMSGView (autor původní verze Petr Novák, úpravy J. Šťástka, M. Seidlová, O. Nedělčev)
distribuce dat a zpracovaných snímků dalším externím uživatelům prostřednictvím distribučního serveru ČHMÚ, jak standardní obrazové formáty (PNG, JPG), tak XPIF (pouze MSG, nativní formát 2met!)
při distribuci družicových dat a z nich odvozených snímků a produktů nutnost dodržování aktuálně platných licenčních podmínek (EUMETSAT Data Policy, pravidla ČHMÚ, aj.)

## Slide 3
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – zpracování v systému 2met!
Jednotlivé produkty definovány řetězcem tzv. procesorů a jejich nastavením, mezi nejčastěji používané procesory patří:
kalibrace dat na fyzikální veličiny
navigace dat – definice projekcí
RGB procesor
aritmetický procesor
výstupní procesor

## Slide 4
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – procesor pro tvorbu RGB kompozitních snímků
Gama funkce
Příklad definice „Storm RGB“ produktu
Rozdíly kanálů – nutné odečítat buď odrazivost (solární kanály) nebo jasovou teplotu (BT, tepelné kanály, včetně WV kanálů a IR 3.9 kanálu), nikoliv radiance !!!

## Slide 5
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – aritmetický procesor
Využití buď pro tvorbu jednoduchých BTD produktů (rozdíl jasových teplot dvou tepelných kanálů), nebo pro tvorbu sendvičových produktů.
Zde ukázka nastavení klasického (HRV & IR10,8-BT) sendvičového produktu, ze dvou předem připravených samostatných snímků.

## Slide 6
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – geografické projekce
Ukázka definice geografické projekce a velikosti snímku v systému 2met! – vlevo nativní geografická projekce družic Meteosat nad nultým poledníkem, vpravo projekce produktu „CE“ – střední Evropa, Mercator, 1160x800.

## Slide 7
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – geografické projekce
Ukázka definice geografické projekce a velikosti snímku v systému 2met! – vlevo nativní geografická projekce družic Meteosat nad nultým poledníkem, vpravo projekce produktu „CE“ – střední Evropa, Mercator, 1160x800, upřesnění parametrů projekce.

## Slide 8
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – geografické projekce – celá polokoule

## Slide 9
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – geografická projekce Evropa
Polární stereografická projekce střed projekce 50°N, 2.5°E
rozlišení ve středu projekce 5 km

## Slide 10
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – geografická projekce Střední Evropa
Mercator projekce střed projekce 50°N, 14.5°E
rozlišení ve středu projekce 2 km

## Slide 11
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – geografická projekce Česká republika 1KM
Gnomonická projekce střed projekce 50°N, 14°E
rozlišení ve středu projekce 1 km
Shodná projekce s radarovou 1km projekcí (avšak pro MSG zobrazení větší oblasti).

## Slide 12
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – geografická projekce Česká republika HKM
Gnomonická projekce střed projekce 50°N, 14.5°E
rozlišení ve středu projekce 0.5 km
Projekce, v níž je již většina MSG produktů z 3km dat „rozmazaná“ (jsou v ní již vidět jednotlivé pixly); jedná se spíše o 2x zoom předchozí projekce pro snazší lokalizaci různých jevů.
Zároveň se jedná o projekci pro polární družice s lepším rozlišením (MODIS, VIIRS, AVHRR) a přípravu pro budoucí data z MTG.

## Slide 13
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – zobrazení pro interní potřeby v rámci ČHMÚ
výběr termínů snímků
výběr typu produktu/snímku a jejich geografické projekce (přepínací „tlačítka“)
a základní stručné informace k jednotlivým produktům (levý sloupec)
ovládání animace snímků, jejich aktualizace a překryvných vrstev

## Slide 14
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – zobrazení pro veřejnost v rámci portálu ČHMÚ
výběr termínů snímků
výběr typu produktu/snímku a jejich geografické projekce (přepínací „tlačítka“)
a základní stručné informace k jednotlivým produktům (levý sloupec)
ovládání animace snímků, jejich aktualizace a překryvných vrstev

## Slide 15
Martin Setvák, ČHMÚ
Princip RGB produktů – barevná syntéza tří či více různých spektrálních kanálů
AVHRR kanál 1
AVHRR kanál 2
AVHRR kanál 4

## Slide 16
Martin Setvák, ČHMÚ
Princip RGB produktů – sčítání hodnot primárních barev (červené, zelené a modré)
Primární barvy:
R red červená
G green zelená
B blue modrá
Barvy vzniklé složením primárních barev:
Y yellow žlutá
C cyan azurová M magenta purpurová
W white bílá

## Slide 17
Martin Setvák, ČHMÚ
Produkty MSG – snímky v samostatných kanálech, RGB kompozitní snímky a sendvičové snímky
EUMETSAT: základní informace k jednotlivým kanálům MSG SEVIRI, sendvičovým a RGB produktům:
https://resources.eumetrain.org/rgb_quick_guides/
Podrobnější informace k hlavním RGB produktům a jejich interpretaci (zaměření především na přístroj VIIRS (NPP, NOAA-20 a NOAA-21) a GOES ABI (použitelné i pro MSG SEVIRI a MTG FCI):
https://rammb2.cira.colostate.edu/training/visit/quick_reference/#tab17
Stručná charakteristika jednotlivých RGB produktů a aktuální snímky (po 1 hodině) zde:
https://eumetview.eumetsat.int/static-images/MSG/RGB/index.htm

## Slide 18
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – samostatné kanály

## Slide 19
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – samostatné kanály – HRV nebo VIS 0.8
Pro geografické projekce ČR HKM, ČR 1KM a Střední Evropa používáme kanál HRV (rozlišení 1 km), pro formát Evropa kanál VIS 0.6 (celá oblast této projekce není kanálem HRV trvale pokryta)

## Slide 20
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – samostatné kanály – IR3.9
Kompromisní zobrazení (jas, kontrast) vzhledem k tomu, že v noci pouze IR tepelné záření, přes den ztmavení díky přítomnosti odražené solární složky.
Produkt zařazený mezi operativní snímky zejména kvůli monitorování horní hranice oblačnosti konvektivních bouří v denních hodinách.

## Slide 21
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – samostatné kanály – IR10.8 (pouze černobílá verze)
Tradiční zobrazení tepelného kanálu, pouze pro základní orientaci v snímku.

## Slide 22
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – samostatné kanály – IR10.8 barevně zvýrazněný (200-240K)
Tentýž kanál s barevným zvýrazněním (color enhancement) nejnižších teplot; pro oblast Evropy používán standardní rozsah 200 – 240 K.
Základní produkt pro monitorování konvektivních bouří, jejich potenciální nebezpečnosti.

## Slide 23
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – samostatné kanály – WV6.2
Dynamika atmosféry a její struktura i v bezoblačných oblastech.
Monitorování cyklogeneze, detekce jetů a deformačních zón, vln různého měřítka a původu v horní troposféře, aj.

## Slide 24
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – pouze denní RGB produkty

## Slide 25
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní denní RGB produkty MSG v ČHMÚ – VIS-IR
R: VIS 0.6
G: VIS 0.8
B: IR 10.8
Nejstarší RGB produkt, používaný již od konce 80. let pro AVHRR kanály polárních družic NOAA.
Nízká, teplejší oblačnost zobrazena nažloutle, vysoká, chladná opticky mohutná oblačnost světle modře až bíle, řídké ciry modře (částečně transparentní).
V projekcích CE, CZ1KM a CZHKM kanály VIS 0.6 a VIS 0.8 nahrazeny kanálem HRV (lepší rozlišení, ale nemožnost odlišení vegetace od holých povrchů).

## Slide 26
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní denní RGB produkty MSG v ČHMÚ – Storm RGB (Convective Storms, Severe Storms RGB)
R: WV 6.2 – WV 7.3
G: IR 3.9 – IR 10.8 (nebo IR 3.9r)
B: NIR 1.6 – VIS 0.6
Produkt zaměřený na detekci malých částic v horní hranici oblačnosti (HHO) konvektivních bouří – sytě žlutá barva (zde nevýrazné, lepší ukázky dále).
Drobné částice ledu v HHO bouří jsou zpravidla důsledkem silných updraftů (vzestupných konvektivních proudů) uvnitř bouře, a tedy manifestací její potenciální síly, nebezpečnosti.
Drobné krystalky ledu nad HHO bouří ale mohou být i důsledkem vlnových procesů nad bouří (pileus), které nemusí souviset s intenzitou updraftů.
Sytě žlutá barva oblačnosti ale může být i projevem velmi nízké teploty HHO bouří, nejen vysoké odrazivosti v IR 3.9 kanálu. Nutné geografické přizpůsobení nastavení produktu (dle místní typické výšky tropopauzy).
Sytě žlutá se často vyskytuje i v různé orografické oblačnosti – především vlečky cirů za horskými hřebeny či ostrovy (např. za Islandem).

## Slide 27
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní denní RGB produkty MSG v ČHMÚ – Snow RGB (alternativně Day Snow-Fog RGB)
R: VIS 0.8
G: NIR 1.6
B: IR 3.9 – IR 10.8 (nebo IR 3.9r)
Produkt navržený pro detekci sněhové pokrývky (červeně), resp. její odlišení od holého terénu (tmavší zelená až hnědá) a od mlh a nízké oblačnosti (světle zelená, žlutá až okrová).
Podobně jako zasněžený terén může vypadat vysoká oblačnost (většinou je ale o něco světlejší), od zasněženého povrchu ji lze odlišit díky jejímu pohybu. Lepší příklady tohoto RGB produktu dále.

## Slide 28
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – 24hodinové RGB produkty

## Slide 29
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní 24hodinové RGB produkty MSG v ČHMÚ – 24M RGB (24h mikrofyzikální produkt)
R: IR 12.0 – IR 10.8
G: IR 10.8 – IR 8.7
B: IR 10.8
Produkt určený primárně pro rozlišení mikrofyzikálního složení oblačnosti (vodní kapky × ledové částice, optická mohutnost oblačnosti, detekce nízké oblačnosti a mlh nad terénem, aj.).
vysoká opticky mohutná oblačnost (frontální oblačnost, kumulonimby a husté ciry) – tmavě červená
řídké ciry, okraje kovadlin bouří, kondenzační stopy – tmavě modrá až černá
nízká až střední oblačnost (tvořená pouze kapkami) a mlhy – světle zelená, žlutá až okrová
terén a hladina moří – různé, dle teploty jejich povrchu (tedy denní chod); povrch severu Afriky může vypadat jako nízká oblačnost (proto je zde tento produkt nevhodný)
zvířený prach a písek – sytě červená až fialová (dle jeho vlastností a dle typu a teploty podkladu)

## Slide 30
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní 24hodinové RGB produkty MSG v ČHMÚ – Airmass RGB (vzduchové hmoty, dynamika atmosféry)
R: WV 6.2 – WV 7.3
G: IR 9.7 – IR 10.8
B: WV 6.2 (inverzně)
RGB produkt s využitím podobným samotnému WV 6.2 kanálu, tedy především monitorování cyklogeneze (sytě oranžová barva v týlu frontální vlny nebo vznikající cyklony značí vysokou pravděpodobnost prudkého vývoje cyklony) detekce jetů (gradienty barev) a deformačních zón, vln různého měřítka a původu v horní troposféře, aj.
Navíc barevné odlišení vzduchových hmot (odtud název produktu) – zeleně tropická a subtropická vzduchová hmota, modře až fialově – polární až arktická vzduchová hmota, oranžově – jakékoliv sušší oblasti v horní troposféře (tedy nejen oblasti rychlé cyklogeneze).
Podobně jako u předchozího produktu se zde uplatňuje denní chod teploty zemského povrchu > kolísání barev.

## Slide 31
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – pouze noční RGB produkt

## Slide 32
Martin Setvák, ČHMÚ
Pro porovnání – 24M RGB (24h mikrofyzikální produkt)
R: IR 12.0 – IR 10.8
G: IR 10.8 – IR 8.7
B: IR 10.8
Vlastnosti tohoto RGB produktu již popsány výše, zde uveden pouze pro porovnání s následujícím produktem – nočním mikrofyzikálním (NM) RGB.
Rozdíl mezi produkty je v zelené složce: zde použit „čistý“ IR 8.7 kanál, jehož vlastnosti se během dne zásadně nemění (s výjimkou teploty zemského povrchu), proto použitelný nepřetržitě. Naproti tomu u NM RGB je použit IR 3.9 kanál, který je v noci čistě tepelným kanálem, zatímco ve dne převáží odražená solární složka (čímž se NM RGB produkt stává nepoužitelným).

## Slide 33
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní pouze noční RGB produkt MSG v ČHMÚ – NM RGB (noční mikrofyzikální produkt)
R: IR 12.0 – IR 10.8
G: IR 10.8 – IR 3.9
B: IR 10.8
Interpretace shodná s 24M RGB, zásadní rozdíl je pouze u zobrazení bezoblačných oblastí severní Afriky. Zatímco na 24M RGB snímcích nelze odlišit nízkou oblačnost od holého povrchu (určité typy hornin a písku), NM RGB produkt je odliší.
V oblasti střední Evropy je využitelnost obou produktů srovnatelná, záleží na teplotě povrchu a mikrofyzikálních vlastnostech konkrétní oblačnosti, kdy je „lepší“ 24M nebo NM produkt.
Navíc oproti 24M RGB lze NM RGB použít i pro detekci větších ohňů, resp. požárů.

## Slide 34
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – „Globe“ produkty (polokoule)

## Slide 35
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní „Globe“ produkty MSG v ČHMÚ
VIS-IR RGB
Definice a vlastnosti produktu viz výše.
Oproti snímkům ve formátu Evropa či menším oblastem, v zobrazení celé polokoule výrazné zrcadlení Slunce na hladině oceánů (rozsáhlé žluté oblasti), případně i na hladinách řek a jezer v rovníkové Africe, postupně během dne putující od východu na západ.
Sklon terminátoru, rozhraní dne a noci, závislý na roční době, resp. (astronomické) deklinaci Slunce. V létě (severní polokoule) lépe nasvícena severní polokoule, v zimním období jižní polokoule.

## Slide 36
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní „Globe“ produkty MSG v ČHMÚ
IR10.8 BT 190–230 K
Definice a vlastnosti produktu viz výše.
Oproti snímkům Evropy, v zobrazení celé polokoule posun škály barevného zvýraznění teplot do nižších hodnot, na 190 – 230 K (v tropickém a subtropickém pásmu je tropopauza ve vyšších hladinách, teplota HHO konvektivních bouří proto dosahuje výrazně nižších teplot).
Možnost sledování vzniku tropických bouří či hurikánů nad východním až centrálním Atlantikem, a jejich postupu na západ.
Výrazný denní chod konvektivních bouří nad Afrikou.

## Slide 37
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní „Globe“ produkty MSG v ČHMÚ
WV6.2
Definice a vlastnosti produktu viz výše.
Ideální produkt pro sledování globální cirkulace (resp. nad polokoulí přivrácenou k družici), výrazná struktura jetů a ITCZ i v bezoblačných oblastech.

## Slide 38
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní „Globe“ produkty MSG v ČHMÚ
Airmass RGB
Definice a vlastnosti produktu viz výše.
Ideální produkt pro sledování globální cirkulace (resp. nad polokoulí přivrácenou k družici).

## Slide 39
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní „Globe“ produkty MSG v ČHMÚ
Dust RGB
Produkt téměř shodný s 24M RGB, ale trochu odlišné nastavení parametrů produktu – zvýraznění písečných, resp. prašných bouří, jejich lepší odlišení od terénu.
Možnost sledování vzniku písečných, resp. prašných bouří zejména nad Saharou, Blízkým východem až Arabským poloostrovem, a následného transportu mračen jemného písku či prachu přes Atlantik (jak nad Evropu, tak směrem k Jižní Americe a Karibské oblasti) nebo přímo přes Středozemní moře do Evropy a na Blízký východ.
Pro sledování transportu mračen jemného písku či prachu nad Evropu lze využít i běžné 24M a NM RGB produkty.
Občas vznik a transport prachu (půdy, spraše) i z oblasti Ukrajiny nebo JZ Ruska, vzácně i odjinud.

## Slide 40
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – sendvičové produkty
(pro porovnání zobrazeny i vybrané další související produkty)

## Slide 41
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – HRV kanál
Rozsáhlá orografická vlna v závětří Alp (a systém následných drobnějších vln), pěkná situace pro demonstraci sendvičů

## Slide 42
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – VIS-IR
Rozsáhlá orografická vlna v závětří Alp (a systém následných drobnějších vln), pěkná situace pro demonstraci sendvičů

## Slide 43
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – barevně zvýrazněný kanál IR10.8 (200-240K)
Srovnatelný vzhled vlny s konvektivními bouřemi (velmi nízká teplota) v barevně zvýrazněném IR 10.8 kanálu a vysoká odrazivost v IR 3.9 kanálu (viz dále)

## Slide 44
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní sendvičové produkty MSG v ČHMÚ – „klasický“ IR10.8-BT sendvič (HRV & IR10.8 BT 200-240K)
Nejstarší sendvičový produkt, původně navržený pro sledování konvektivních bouří – kombinace morfologie horní hranice oblačnosti (HHO) bouří ve viditelném pásmu a jasové teploty (BT) z IR kanálu.

## Slide 45
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – samostatný kanál IR3.9
V IR 3.9 kanálu je tato orografická vlna a na ni navazující vlečka cirů zobrazena tmavě – vzhledem k teplotě lze vyloučit vodní fázi (drobné kapky). Jednoznačně se tedy jedná o velmi malé krystalky ledu, vykazující vysokou odrazivost v tomto pásmu.

## Slide 46
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – Storm RGB
Sytě žlutá barva indikuje buď vysokou odrazivost v IR 3.9 kanálu, nebo velmi nízkou teplotu oblačnosti. V tomto případě se uplatňuje obojí (viz předchozí snímky).
Někdy může být odlišení podobných orografických vln od konvektivních bouří na samostatném (statickém) snímku obtížné, podstatně snazší je pak jejich vzájemné rozlišení (klasifikace jevu) na animacích snímků – odlišná dynamika (vývoj a pohyb).

## Slide 47
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní sendvičové produkty MSG v ČHMÚ – Storm RGB sendvič (HRV & Storm RGB)
Druhý operativně používaný sendvičový produkt, kombinace viditelného kanálu (HRV) se Storm RGB produktem. Rovněž primárně určený pro sledování konvektivních bouří.

## Slide 48
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – Snow RGB (alternativně Day Microphysics RGB)

## Slide 49
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní sendvičové produkty MSG v ČHMÚ – Snow RGB sendvič (HRV & Snow RGB)
Experimentální produkt, sice zařazený mezi operativní produkty, ale jeho reálný přínos mizivý, ještě jej bude nutné vyhodnotit, případně bude nutné produkt doladit.

## Slide 50
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – 24M RGB (24h mikrofyzikální produkt)

## Slide 51
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní sendvičové produkty MSG v ČHMÚ – 24M RGB sendvič (HRV & 24M RGB)
Další experimentální sendvičový produkt, sice zařazený mezi operativní produkty, ale jeho reálný přínos mizivý, bude jej nutné vyhodnotit, případně bude nutné produkt doladit.

## Slide 52
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Silné konvektivní bouře – sendviče
22. 6. 2017 15:00 UTC, střední Evropa

## Slide 53
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – HRV kanál

## Slide 54
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – barevně zvýrazněný kanál IR10.8 (200-240K)
Barevně zvýrazněný IR 10.8 (200-240K) produkt – primárně navržený pro monitorování konvektivních bouří.
Určité jevy, jako tzv. „studené prstence“ nebo „studená U/V“, jsou typickými pro silné bouře – využití v nowcastingu bouří.

## Slide 55
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní sendvičové produkty MSG v ČHMÚ – „klasický“ IR10.8-BT sendvič (HRV & IR10.8 BT 200-240K)
Plný přínos sendvičů (jak HRV + IR10.8, tak HRV + Storm RGB) vynikne až při detailnějším pohledu na jednotlivé bouře (z operativních produktů především formát CZ1KM a CZHKM, nebo alespoň CE), nemá příliš význam pro globálnější projekce (Evropa, Globe).

## Slide 56
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní sendvičové produkty MSG v ČHMÚ – Storm RGB sendvič (HRV & Storm RGB)
Plný přínos sendvičů (jak HRV + IR10.8, tak HRV + Storm RGB) vynikne až při detailnějším pohledu na jednotlivé bouře (z operativních produktů především formát CZ1KM a CZHKM, nebo alespoň CE), nemá příliš význam pro globálnější projekce (Evropa, Globe).
Oba sendviče jsou ideální pro výzkum a „case studies“, pro tyto případy se je vyplatí interaktivně doladit.
Podrobněji v navazujících přednáškách, věnovaných družicovým pozorováním konvektivních bouří.

## Slide 57
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Detekce nočních mlh a nízké oblačnosti
24. 1. 2020 05:00 UTC

## Slide 58
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 3.9
V noci se mlhy, resp. nízká vrstevnatá oblačnost (na družicových snímcích je nelze od sebe odlišit) jeví v kanálu IR 3.9 chladnějšími než v kanálu IR 10.8 (viz další snímek) z důvodu nižší emisivity nízké oblačnosti v tomto pásmu. Díky tomu ji lze v tomto případě odlišit od nepatrně teplejšího terénu. Obecně to ale neplatí, záleží na aktuální teplotě zemského povrchu.

## Slide 59
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8
Zde již téměř nelze odlišit mlhy a nízkou vrstevnatou oblačnost od terénu.
Možnost odlišení mlh a nízké oblačnosti od terénu závisí na konkrétní teplotě jak mlh a oblačnosti, tak samotného zemského povrchu – např. za inverzí mohou být horské polohy výrazně teplejší než mlhy.

## Slide 60
Martin Setvák, ČHMÚ
NM RGB (noční mikrofyzikální produkt)
Barevný odstín holého, bezoblačného zemského povrchu hodně závisí na jeho teplotě – tedy sezóně. V průběhu noci se výrazněji nemění.

## Slide 61
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB (24h mikrofyzikální produkt)
Barevný odstín holého, bezoblačného zemského povrchu hodně závisí na jeho teplotě – tedy výrazný denní chod, rovněž závislost na roční době, resp. geografické oblasti.
Zde jsou uváděny pouze standardní operativní produkty. Pro případové studie („case studies“) je vhodné tyto produkty doladit pro konkrétní situaci, dle aktuálních podmínek.
Rovněž pro jiné družice (zejména na polárních drahách) může být ideální nastavení hodně odlišné od hodnot doporučovaných EUMETSATem pro snímky z MSG – ty tedy nelze brát dogmaticky. Je ale nutné zachovat barevná schémata a kombinace kanálů.

## Slide 62
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Detekce denních mlh, nízké oblačnosti a sněhu
24. 1. 2020 10:00 UTC

## Slide 63
Martin Setvák, ČHMÚ
HRV
Stejná situace jako na předchozí sérii, ale o 5 hodin později. Na černobílých snímcích ve viditelné části spektra někdy lze odlišit zasněžený terén od nízké oblačnosti díky textuře terénu, někdy to ale je nemožné.
Toto je typická inverzní situace, kdy je česká kotlina zalita nízkou oblačností, ale pohraniční hory jsou nad ní.

## Slide 64
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB (HRV + IR 10.8)
V tomto případě je pro VIS-IR produkt použit 2x kanál HRV. Poskytuje sice lepší rozlišení než kanály VIS 0.6 a 0.8, ale nelze v této kombinaci rozlišit různé formy vegetace.

## Slide 65
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 3.9
V denních hodinách se v pásmu 3.5 µm až 4.0 µm uplatňuje i odražené sluneční záření, přičemž nejvyšší odrazivosti zde má oblačnost tvořená nejmenšími kapkami – tedy především mlhy. Proto mlha ve dne na těchto snímcích vypadá výrazně tmavěji než okolní terén.

## Slide 66
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8
Oproti nočnímu snímku v tomto kanálu (viz předchozí série snímků) již došlo k mírnému prohřátí zemského povrchu, čímž je možné jej odlišit od oblastí s nízkou oblačností a mlhami. Přesto i ve dne mohou nastat situace, kdy je od sebe odlišit nelze (zejména v zimních měsících).

## Slide 67
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB (24h mikrofyzikální produkt)
V tomto produktu nelze od sebe odlišit zasněžený a holý terén. Mlhy a nízká oblačnost ale odlišeny od terénu snadno – vhodnější ale je „Snow RGB“ produkt (viz dále).

## Slide 68
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB sendvič (HRV & 24M RGB)
Sendvičová varianta 24M RGB žádnou významnou výhodu nepřináší. Zatím jen dlouhodobější testování …

## Slide 69
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB
Nejvhodnější denní produkt pro odlišení mlh, resp. nízké oblačnosti od holého či zasněženého terénu. Rovněž nejlepší produkt pro detekci sněhové pokrývky.

## Slide 70
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB sendvič (HRV & snow RGB)
Jedinou výhodou sendvičová varianty „Snow RGB“ produktu je lepší rozlišení snímků díky kombinaci s HRV kanálem. Oproti samostatné variantě „Snow RGB“ produktu je zde o něco horší schopnost detekce sněhové pokrývky. Zatím jen dlouhodobější testování produktu.

## Slide 71
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Zasněžený terén, nízká oblačnost, frontální oblačnost
9. 2. 2018 10:00 UTC

## Slide 72
Martin Setvák, ČHMÚ
HRV

## Slide 73
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB (HRV + IR 10.8)

## Slide 74
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8

## Slide 75
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB (24h mikrofyzikální produkt)

## Slide 76
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB

## Slide 77
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Denní detekce zasněženého terénu
25. 2. 2018 08:00 UTC
příklad, kdy na statickém snímku nelze odlišit zasněžený terén od oblačnosti

## Slide 78
Martin Setvák, ČHMÚ
HRV

## Slide 79
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB (HRV + IR 10.8)

## Slide 80
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8

## Slide 81
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB (24h mikrofyzikální produkt)

## Slide 82
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB

## Slide 83
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Vysoká oblačnost – ciry
24. 4. 2020 05:00 UTC

## Slide 84
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB

## Slide 85
Martin Setvák, ČHMÚ
HRV

## Slide 86
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 3.9

## Slide 87
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8

## Slide 88
Martin Setvák, ČHMÚ
WV 6.2

## Slide 89
Martin Setvák, ČHMÚ
Airmass RGB

## Slide 90
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB (24h mikrofyzikální produkt)

## Slide 91
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB

## Slide 92
Martin Setvák, ČHMÚ
Storm RGB

## Slide 93
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Řídká vysoká oblačnost – kondenzační stopy za letadly
20. 4. 2017 07:15 UTC, západní Evropa

## Slide 94
Martin Setvák, ČHMÚ
HRV

## Slide 95
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB (HRV + IR 10.8)

## Slide 96
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8

## Slide 97
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB (24h mikrofyzikální produkt)

## Slide 98
Martin Setvák, ČHMÚ
Airmass RGB

## Slide 99
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Cyklona a její frontální systém nad Evropou
10. 12. 2017 12:00 UTC

## Slide 100
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS 0.8

## Slide 101
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR

## Slide 102
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8 BT (200-240K)

## Slide 103
Martin Setvák, ČHMÚ
WV 6.2

## Slide 104
Martin Setvák, ČHMÚ
Airmass RGB

## Slide 105
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB (24h mikrofyzikální produkt)

## Slide 106
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB

## Slide 107
Martin Setvák, ČHMÚ
Storm RGB

## Slide 108
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Drobnější konvekce a jet nad střední Evropou
14. 4. 2020 11:30 UTC

## Slide 109
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB

## Slide 110
Martin Setvák, ČHMÚ
HRV

## Slide 111
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 3.9

## Slide 112
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8

## Slide 113
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8 BT (200-240K)

## Slide 114
Martin Setvák, ČHMÚ
Sendvič IR 10.8 BT (200-240K)

## Slide 115
Martin Setvák, ČHMÚ
WV 6.2

## Slide 116
Martin Setvák, ČHMÚ
Airmass RGB

## Slide 117
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB

## Slide 118
Martin Setvák, ČHMÚ
Sendvič 24M RGB

## Slide 119
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB

## Slide 120
Martin Setvák, ČHMÚ
Sendvič Snow RGB

## Slide 121
Martin Setvák, ČHMÚ
Storm RGB

## Slide 122
Martin Setvák, ČHMÚ
Sendvič Storm RGB

## Slide 123
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Silné konvektivní bouře
11. 6. 2018 15:00 UTC

## Slide 124
Martin Setvák, ČHMÚ
HRV

## Slide 125
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB

## Slide 126
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8 BT (200-240K)

## Slide 127
Martin Setvák, ČHMÚ
Sendvič IR 10.8 BT (200-240K)

## Slide 128
Martin Setvák, ČHMÚ
Storm RGB

## Slide 129
Martin Setvák, ČHMÚ
Sendvič Storm RGB

## Slide 130
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 3.9

## Slide 131
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB

## Slide 132
Martin Setvák, ČHMÚ
Sendvič Snow RGB

## Slide 133
Martin Setvák, ČHMÚ
Sendvič 24M RGB

## Slide 134
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Vrstva střední oblačnosti tvořená podchlazenými kapkami
5. 10. 2017 11:00 UTC

## Slide 135
Martin Setvák, ČHMÚ
HRV

## Slide 136
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB

## Slide 137
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB

## Slide 138
Martin Setvák, ČHMÚ
Storm RGB

## Slide 139
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB

## Slide 140
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8 BT (200-240K)

## Slide 141
Martin Setvák, ČHMÚ
WV 6.2

## Slide 142
Martin Setvák, ČHMÚ
Airmass RGB

## Slide 143
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Pole vlhkosti v nízkých hladinách (střední Evropa)
30. 6. 2018 12:00 UTC

## Slide 144
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB

## Slide 145
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB

## Slide 146
Martin Setvák, ČHMÚ
HRV

## Slide 147
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB

## Slide 148
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8

## Slide 149
Martin Setvák, ČHMÚ
WV 6.2

## Slide 150
Martin Setvák, ČHMÚ
Airmass RGB

## Slide 151
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Pole vlhkosti v nízkých hladinách (střední Evropa)
27. 6. 2019 11:00 UTC

## Slide 152
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB

## Slide 153
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB

## Slide 154
Martin Setvák, ČHMÚ
HRV

## Slide 155
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8 BT (200-240K)

## Slide 156
Martin Setvák, ČHMÚ
Storm RGB

## Slide 157
Martin Setvák, ČHMÚ
WV 6.2

## Slide 158
Martin Setvák, ČHMÚ
Airmass RGB

## Slide 159
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Zvířený saharský prach a jeho transport nad Atlantik – NOC
24. 2. 2020 03:00 UTC

## Slide 160
Martin Setvák, ČHMÚ
Airmass RGB
24M RGB – varianta „Dust RGB“

## Slide 161
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB
R: IR 12.0 – IR 10.8
- 4 až + 2°C gama = 1.0
G: IR 10.8 – IR 8.7
0 až + 6°C gama = 1.2
B: IR 10.8
- 25 až + 30°C gama = 1.0
Nevýhodou tohoto RGB produktu je barevné přepálení (saturace barev) pouštních a skalnatých oblastí severní Afriky, Sahary a Arabského poloostrova, čímž dochází ke ztrátě kontrastu zvířeného písku a prachu oproti podkladu.

## Slide 162
Martin Setvák, ČHMÚ
NM RGB
R: IR 12.0 – IR 10.8
- 4 až + 2°C gama = 1.0
G: IR 10.8 – IR 3.9
0 až + 10°C gama = 1.0
B: IR 10.8
- 30 až + 20°C gama = 1.0
Výhodou tohoto NM RGB produktu je bezproblémové zobrazení (jasu a barev) pouštních oblastí, avšak použitelnost pouze v noci – nelze tedy použít pro kontinuální zobrazení dlouhodobějšího vývoje písečných či prachových bouří.

## Slide 163
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB – varianta „Dust RGB“
R: IR 12.0 – IR 10.8
- 4 až + 2°C gama = 1.0
G: IR 10.8 – IR 8.7
0 až + +5°C gama = 2.5
B: IR 10.8
- 12 až + 16°C gama = 1.0
Potlačení přepálení pouštních oblastí, avšak za cenu jistého snížení zřetelnosti (kontrastu) zvířeného písku a prachu. Lze použít 24 denně (na rozdíl od NM RGB produktu).

## Slide 164
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 3.9

## Slide 165
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8

## Slide 166
Martin Setvák, ČHMÚ
WV 6.2

## Slide 167
Martin Setvák, ČHMÚ
Airmass RGB

## Slide 168
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Zvířený saharský prach a jeho transport nad Atlantik – DEN
24. 2. 2020 10:00 UTC

## Slide 169
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB
24M RGB – varianta „Dust RGB“

## Slide 170
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB

## Slide 171
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB
R: IR 12.0 – IR 10.8
- 4 až + 2°C gama = 1.0
G: IR 10.8 – IR 8.7
0 až + 6°C gama = 1.2
B: IR 10.8
- 25 až + 30°C gama = 1.0
Produkt tvořený tepelnými kanály, tedy výrazný denní chod zobrazení pevniny, a tedy i posuny barevného zobrazení samotného zvířeného písku či prachu.

## Slide 172
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB – varianta „Dust RGB“
R: IR 12.0 – IR 10.8
- 4 až + 2°C gama = 1.0
G: IR 10.8 – IR 8.7
0 až + +5°C gama = 2.5
B: IR 10.8
- 12 až + 16°C gama = 1.0
Stejně jako u 24M produktu, i zde se uplatňuje výrazný denní chod teploty, tedy zobrazení pevniny i samotného prachu.

## Slide 173
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB

## Slide 174
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS 0.8

## Slide 175
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 3.9

## Slide 176
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8

## Slide 177
Martin Setvák, ČHMÚ
WV 6.2

## Slide 178
Martin Setvák, ČHMÚ
Airmass RGB

## Slide 179
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Saharský prach a jeho transport nad Evropu
22. 4. 2019 15:30 UTC
unášený prach částečně skrytý pod frontální oblačností

## Slide 180
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB

## Slide 181
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB

## Slide 182
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB

## Slide 183
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB – varianta „Dust RGB“

## Slide 184
Martin Setvák, ČHMÚ
Airmass RGB

## Slide 185
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Saharský prach a jeho transport nad Evropu
25. 7. 2017 05:00 UTC
velmi řídký prach, málo zřetelný ve 24M i Dust RGB

## Slide 186
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB

## Slide 187
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB

## Slide 188
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB

## Slide 189
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB – varianta „Dust RGB“

## Slide 190
Martin Setvák, ČHMÚ
Operativní produkty MSG v ČHMÚ – ukázky různých situací
Zvířený prach nad Polskem
23. 4. 2019 10:00 UTC

## Slide 191
Martin Setvák, ČHMÚ
VIS-IR RGB

## Slide 192
Martin Setvák, ČHMÚ
24M RGB

## Slide 193
Martin Setvák, ČHMÚ
HRV

## Slide 194
Martin Setvák, ČHMÚ
IR 10.8 BT (200-240K)

## Slide 195
Martin Setvák, ČHMÚ
WV 6.2

## Slide 196
Martin Setvák, ČHMÚ
Airmass RGB

## Slide 197
Martin Setvák, ČHMÚ
Snow RGB

## Slide 198
Martin Setvák, ČHMÚ
Storm RGB

## Slide 199
KONEC