## Slide 1: Meteosat třetí generace (MTG) interpretace kanálů a RGB snímků FCI
Martin Setvák
družicové oddělení ČHMÚ
www.chmi.cz
e-mail: martin.setvak@chmi.cz
verze: 14. 05. 2025

## Slide 2
Martin Setvák, ČHMÚ
Globální systém meteorologických geostacionárních družic

## Slide 3
MTG-Imager
přístrojové vybavení: Flexible Combined Imager (FCI)
Lightning Imager (LI)
Search and Rescue (SAR) Data Collection System (DCS)
konfigurace družic: na oběžné dráze vždy alespoň dvě provozní družice současně,
jedna provozující FCI v základním Full Disc Scan (FDS, 10 minut),
druhá v Rapid Scan Service (RSS, 2.5 minuty) skenovacích režimech
MTG-Sounder
přístrojové vybavení: Infrared Sounder (IRS) – hyperspektrální sondáž atmosféry
Ultraviolet Visible Near-infrared spectrometer (UVN), resp. Sentinel-4
konfigurace družic: na oběžné dráze operativní vždy pouze jedna družice
Martin Setvák, ČHMÚ
MTG – Meteosat třetí generace – Meteosat Third Generation

## Slide 4
Martin Setvák, ČHMÚ
Přechod od družic MSG na družice MTG-I a MTG-S
Meteosat-8 (MSG-1) – program IODC do června 2022, poté přemístěn na hřbitovní dráhu a deaktivován
Meteosat-9 (MSG-2) – od července 2022 program IODC (Indian Ocean Data Coverage, nyní na 45,5°E)
Meteosat-10 (MSG-3) – primární družice pro FDS, k dispozici pro FDS do roku 2030 (IODC ???, TBD); pro RSS již nelze použít
Meteosat-11 (MSG-4) – nyní RSS, později k dispozici pro FDS do konce 2033 (za předpokladu celkem 5 let provozování RSS)
MTG-I1 / Meteosat-12 – start 13. prosince 2022 (Ariane 5), následovaný 2 roky testování a zprovozňování, operativně FDS služba, operativně zprovozněný a přejmenovaný 4. prosince 2024
MTG-S1 (budoucí Meteosat-13) – předpokládaný start 1. července 2025 (Falcon-9)
MTG-I2 (budoucí Meteosat-14) – předběžně plánovaný start na jaro 2026 (Ariane 6), nejspíš služba RSS
MTG-I3, MTG-S2 a MTG-I4 … současný předpoklad startů v letech 2033, 2035 a 2036

## Slide 5
Martin Setvák, ČHMÚ
nasnímání celého zemského disku: celkem 70 „swaths“ (pásů snímání) za ~ 9,5 min
1. swath od východu na západ, 2. swath od západu na východ, atd., snímání od jihu na sever
šířka jednotlivých pásů snímání – cca 180 km, vzhledem k mechanismu snímání šikmo vůči rovníku
průběžně (hodně složitě) transformováno do finální pravoúhlé sítě
FDS – Full Disc Scan service (10 min)
RSS – Rapid Scan Service (2,5 min)
MTG-I FCI – princip snímání a konverze dat do uživatelského formátu Level 1c

## Slide 6
Martin Setvák, ČHMÚ
Level 0 – surová naměřená data (swaths)
Level 1a – základní technické zpracování L0 dat (swaths)
Level 1b – kalibrované radiance a geolokační informace (swaths)
Level 1c – L1b po převodu do pravoúhlé sítě (chunks)
Level 2 – odvozené produkty (z L1c)
data distribuovaná uživatelům v reálném čase přes EUMETCast a následně rovněž dostupná přes archivní služby EUMETSATu
konverze z L1b (swaths) do L1c (chunks)
Data distribuovaná koncovým uživatelům systémem EUMETCast ve formátu L1c (chunks) – distribuce po jednotlivých chunks v co nejkratším čase od naměření, přičemž každý chunk obsahuje stejný objem dat, ale různý počet obrazových řádků (v závislosti na vzdálenosti od rovníku).
MTG-I FCI – princip snímání a konverze dat do uživatelského formátu Level 1c

## Slide 7
Martin Setvák, ČHMÚ
MTG-I FCI – princip snímání a konverze dat do uživatelského formátu Level 1c
Matice rozmístění snímacích pixlů (detektorů) pro každý spektrální kanál FCI (3-násobná redundance pro případ zhoršení kvality nebo selhání některého z pixlů)
Počet obrazových řádků nasnímaných v rámci jednoho „swath“ v jednotlivých spektrálních kanálech FCI
Zdroj: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12777/127771G/Meteosat-Third-Generation---MTG-I-FCI-PFM-instrument/10.1117/12.2689288.pdf

## Slide 8
označení kanálu | střední vlnová délka | rozlišení (velikost pixlu v nadiru)
VIS 0.4 | 0.444 µm | 1 km
VIS 0.5 | 0.510 µm | 1 km
VIS 0.6 | 0.640 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
VIS 0.8 | 0.865 µm | 1 km
VIS 0.9 | 0.914 µm | 1 km
NIR 1.3 | 1.380 µm | 1 km
NIR 1.6 | 1.610 µm | 1 km
NIR 2.2 | 2.250 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
IR 3.8 | 3.800 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
WV 6.3 | 6.300 µm | 2 km
WV 7.3 | 7.350 µm | 2 km
IR 8.7 | 8.700 µm | 2 km
IR 9.7 (O3) | 9.660 µm | 2 km
IR 10.5 | 10.50 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
IR 12.3 | 12.30 µm | 2 km
IR 13.3 (CO2) | 13.30 µm | 2 km
NR FDS a RSS – EUMETCast Europe (sat.)
HR FDS a RSS – EUMETCast Terrestrial
* nové kanály, nedostupné na MSG SEVIRI
FDS = Full Disk Service, int. 10 minut RSS = Rapid Scan Service, int. 2,5 min.
NR = Normal Resolution bands HR = High Resolution bands
⃰
⃰
⃰
⃰
⃰
MTG-I Flexible Combined Imager (FCI)
rozlišení FCI pro oblast ČR
solární kanály
tepelné kanály
smíšený kanál

## Slide 9
označení kanálu | střední vlnová délka | rozlišení (velikost pixlu v nadiru)
VIS 0.4 | 0.444 µm | 1 km
VIS 0.5 | 0.510 µm | 1 km
VIS 0.6 | 0.640 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
VIS 0.8 | 0.865 µm | 1 km
VIS 0.9 | 0.914 µm | 1 km
NIR 1.3 | 1.380 µm | 1 km
NIR 1.6 | 1.610 µm | 1 km
NIR 2.2 | 2.250 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
IR 3.8 | 3.800 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
WV 6.3 | 6.300 µm | 2 km
WV 7.3 | 7.350 µm | 2 km
IR 8.7 | 8.700 µm | 2 km
IR 9.7 (O3) | 9.660 µm | 2 km
IR 10.5 | 10.50 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
IR 12.3 | 12.30 µm | 2 km
IR 13.3 (CO2) | 13.30 µm | 2 km
* nové kanály, nedostupné na MSG SEVIRI
⃰
⃰
⃰
⃰
⃰
MTG-I Flexible Combined Imager (FCI) – základní vlastnosti kanálů a jejich využití
kanály viditelného pásma
RGB True Color (snímky v „pravých“ barvách)
detekce aerosolů, saharského prachu, kouře z požárů, vegetace
VIS 0.6 – použit v několika dalších RGB produktech a sendvičových snímcích (zejména s ohledem na jeho vysoké rozlišení)

## Slide 10
označení kanálu | střední vlnová délka | rozlišení (velikost pixlu v nadiru)
VIS 0.4 | 0.444 µm | 1 km
VIS 0.5 | 0.510 µm | 1 km
VIS 0.6 | 0.640 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
VIS 0.8 | 0.865 µm | 1 km
VIS 0.9 | 0.914 µm | 1 km
NIR 1.3 | 1.380 µm | 1 km
NIR 1.6 | 1.610 µm | 1 km
NIR 2.2 | 2.250 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
IR 3.8 | 3.800 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
WV 6.3 | 6.300 µm | 2 km
WV 7.3 | 7.350 µm | 2 km
IR 8.7 | 8.700 µm | 2 km
IR 9.7 (O3) | 9.660 µm | 2 km
IR 10.5 | 10.50 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
IR 12.3 | 12.30 µm | 2 km
IR 13.3 (CO2) | 13.30 µm | 2 km
* nové kanály, nedostupné na MSG SEVIRI
⃰
⃰
⃰
⃰
⃰
MTG-I Flexible Combined Imager (FCI) – základní vlastnosti kanálů a jejich využití
červené viditelné a blízké IR pásmo
RGB VIS-IR (snímky v „pseudo-pravých“ barvách)
detekce vegetace

## Slide 11
označení kanálu | střední vlnová délka | rozlišení (velikost pixlu v nadiru)
VIS 0.4 | 0.444 µm | 1 km
VIS 0.5 | 0.510 µm | 1 km
VIS 0.6 | 0.640 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
VIS 0.8 | 0.865 µm | 1 km
VIS 0.9 | 0.914 µm | 1 km
NIR 1.3 | 1.380 µm | 1 km
NIR 1.6 | 1.610 µm | 1 km
NIR 2.2 | 2.250 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
IR 3.8 | 3.800 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
WV 6.3 | 6.300 µm | 2 km
WV 7.3 | 7.350 µm | 2 km
IR 8.7 | 8.700 µm | 2 km
IR 9.7 (O3) | 9.660 µm | 2 km
IR 10.5 | 10.50 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
IR 12.3 | 12.30 µm | 2 km
IR 13.3 (CO2) | 13.30 µm | 2 km
* nové kanály, nedostupné na MSG SEVIRI
⃰
⃰
⃰
⃰
⃰
MTG-I Flexible Combined Imager (FCI) – základní vlastnosti kanálů a jejich využití
kanály blízkého infračerveného pásma (nesprávné označení jako „VIS“)
VIS 0.9 – silná absorpce troposférickou vlhkostí
různé kombinace VIS 0.9 a VIS 0.8 – detekce přízemní vlhkosti, vlhkostních rozhraní

## Slide 12
označení kanálu | střední vlnová délka | rozlišení (velikost pixlu v nadiru)
VIS 0.4 | 0.444 µm | 1 km
VIS 0.5 | 0.510 µm | 1 km
VIS 0.6 | 0.640 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
VIS 0.8 | 0.865 µm | 1 km
VIS 0.9 | 0.914 µm | 1 km
NIR 1.3 | 1.380 µm | 1 km
NIR 1.6 | 1.610 µm | 1 km
NIR 2.2 | 2.250 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
IR 3.8 | 3.800 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
WV 6.3 | 6.300 µm | 2 km
WV 7.3 | 7.350 µm | 2 km
IR 8.7 | 8.700 µm | 2 km
IR 9.7 (O3) | 9.660 µm | 2 km
IR 10.5 | 10.50 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
IR 12.3 | 12.30 µm | 2 km
IR 13.3 (CO2) | 13.30 µm | 2 km
* nové kanály, nedostupné na MSG SEVIRI
⃰
⃰
⃰
⃰
⃰
MTG-I Flexible Combined Imager (FCI) – základní vlastnosti kanálů a jejich využití
blízké infračervené pásmo
silná absorpce troposférickou vlhkostí, proto primární využití pro detekci vysoké oblačnosti, zejména velmi řídkých cirů
při sušší troposféře rovněž detekce aerosolů
může „dohlédnout“ až k zemskému povrchu, pak možnost detekce různých lokálních nehomogenit přízemní vlhkosti
hlavní komponenta RGB Cloud Type

## Slide 13
označení kanálu | střední vlnová délka | rozlišení (velikost pixlu v nadiru)
VIS 0.4 | 0.444 µm | 1 km
VIS 0.5 | 0.510 µm | 1 km
VIS 0.6 | 0.640 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
VIS 0.8 | 0.865 µm | 1 km
VIS 0.9 | 0.914 µm | 1 km
NIR 1.3 | 1.380 µm | 1 km
NIR 1.6 | 1.610 µm | 1 km
NIR 2.2 | 2.250 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
IR 3.8 | 3.800 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
WV 6.3 | 6.300 µm | 2 km
WV 7.3 | 7.350 µm | 2 km
IR 8.7 | 8.700 µm | 2 km
IR 9.7 (O3) | 9.660 µm | 2 km
IR 10.5 | 10.50 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
IR 12.3 | 12.30 µm | 2 km
IR 13.3 (CO2) | 13.30 µm | 2 km
* nové kanály, nedostupné na MSG SEVIRI
⃰
⃰
⃰
⃰
⃰
MTG-I Flexible Combined Imager (FCI) – základní vlastnosti kanálů a jejich využití
kanály blízkého infračerveného pásma
v kanálech NIR 1.6 a NIR 2.2 pouze odražené sluneční záření (pouze pro nejsilnější požáry i tepelná emise)
kanál IR 3.8 v denních hodinách smíšený kanál – jak odražené sluneční záření, tak tepelná emise, v noci čistě tepelný kanál
všechny tři označovány jako „mikrofyzikální kanály“ (detekce mikrofyzikálního složení oblačnosti, její horní vrstvy)
NIR 1.6 a IR 3.8 – závislost jak na fázi oblačnosti (voda/led), tak na velikosti oblačných částic, u ledových krystalků rovněž závislost na jejich tvaru a orientaci
NIR 2.2 – závislost pouze na velikosti oblačných částic, nikoliv na jejich fázi (nerozliší vodní kapky od ledových krystalků)
všechny tři využívány v RGB produktech zaměřených na mikrofyziku oblačnosti (RGB Cloud Phase, RGB Cloud Phase Distinction, RGB Cloud Type, RGB NM, RGB Severe Storms, RGB Day Microphysics, RGB Snow) a pro detekci požárů

## Slide 14
označení kanálu | střední vlnová délka | rozlišení (velikost pixlu v nadiru)
VIS 0.4 | 0.444 µm | 1 km
VIS 0.5 | 0.510 µm | 1 km
VIS 0.6 | 0.640 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
VIS 0.8 | 0.865 µm | 1 km
VIS 0.9 | 0.914 µm | 1 km
NIR 1.3 | 1.380 µm | 1 km
NIR 1.6 | 1.610 µm | 1 km
NIR 2.2 | 2.250 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
IR 3.8 | 3.800 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
WV 6.3 | 6.300 µm | 2 km
WV 7.3 | 7.350 µm | 2 km
IR 8.7 | 8.700 µm | 2 km
IR 9.7 (O3) | 9.660 µm | 2 km
IR 10.5 | 10.50 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
IR 12.3 | 12.30 µm | 2 km
IR 13.3 (CO2) | 13.30 µm | 2 km
MTG-I Flexible Combined Imager (FCI) – základní vlastnosti kanálů a jejich využití
kanály v atmosférických oknech („clean IR bands“)
jasová (radiační) teplota (Brightness Temperature, BT) různých povrchů a oblačnosti závislá na jejich emisivitě (vyzařovací schopnosti), ta dána složením povrchu, resp. opět mikrofyzikálními vlastnostmi oblačnosti (fáze a velikost oblačných částic, transparentnost oblačnosti)
pro mikrofyzikální RGB produkty (24M, Dust, NM, Ash) využívány rozdíly jasových teplot (Brightness Temperature Difference, BTD) mezi jednotlivými kanálu
IR 10.5 využíván buď samostatně (nejčastěji jako barevně zvýrazněný tepelný snímek), nebo v řadě dalších produktů – např. sendvičovém produktu s VIS 0.6 nebo v různých dalších RGB produktech

## Slide 15
označení kanálu | střední vlnová délka | rozlišení (velikost pixlu v nadiru)
VIS 0.4 | 0.444 µm | 1 km
VIS 0.5 | 0.510 µm | 1 km
VIS 0.6 | 0.640 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
VIS 0.8 | 0.865 µm | 1 km
VIS 0.9 | 0.914 µm | 1 km
NIR 1.3 | 1.380 µm | 1 km
NIR 1.6 | 1.610 µm | 1 km
NIR 2.2 | 2.250 µm | 1 km NR / 0.5 km HR
IR 3.8 | 3.800 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
WV 6.3 | 6.300 µm | 2 km
WV 7.3 | 7.350 µm | 2 km
IR 8.7 | 8.700 µm | 2 km
IR 9.7 (O3) | 9.660 µm | 2 km
IR 10.5 | 10.50 µm | 2 km NR / 1.0 km HR
IR 12.3 | 12.30 µm | 2 km
IR 13.3 (CO2) | 13.30 µm | 2 km
MTG-I Flexible Combined Imager (FCI) – základní vlastnosti kanálů a jejich využití
kanály v pásmu absorpce vodní parou, ozonem a oxidem uhličitým
použity buď samostatně (WV 6.3) nebo v BTD kombinacích s jinými kanály v RGB produktech Airmass a Severe Storms

## Slide 16
Martin Setvák, ČHMÚ
EUMETView – volně dostupné snímky, možnost registrace uživatele a následné uložení vlastní konfigurace a preferencí

## Slide 17
Martin Setvák, ČHMÚ
operativní zpracování v sw PyTROLL / Satpy
snímky dostupné zatím pouze interně
zpřístupnění veřejnosti až na budoucím novém webu ČHMÚ (???)
Před-operativní snímky FCI v ČHMÚ

## Slide 18
Martin Setvák, ČHMÚ
Stručný princip RGB snímků

## Slide 19
Martin Setvák, ČHMÚ
Obdoba principu digitální barevné fotografie – složení dat ze tří barevných kanálů, červeného, zeleného a modrého

## Slide 20
Martin Setvák, ČHMÚ
Princip barevné fotografie a RGB produktů – sčítání hodnot primárních barev (červené, zelené a modré)
Primární barvy
R red červená
G green zelená
B blue modrá
Barvy vzniklé složením primárních barev
Y yellow žlutá
C cyan azurová M magenta purpurová
W white bílá
Bayerova maska https://cs.wikipedia.org/wiki/Bayerova_maska
V digitální foto/videotechnice realizováno různým uspořádáním RGB senzorů (pixlů) a následným sčítáním a interpolací barevných složek (včetně využití AI).

## Slide 21
Martin Setvák, ČHMÚ
Příklad družicového RGB snímku (FCI True Color)
VIS 0.6 (640 nm)
VIS 0.5 (510 nm)
VIS 0.4 (444 nm)
2025-03-08 13:30 UTC Meteosat-12 (MTG-I1)

## Slide 22
Martin Setvák, ČHMÚ
Příklad družicového RGB snímku (FCI True Color)
2025-03-08 13:30 UTC Meteosat-12 (MTG-I1)
VIS 0.6 (640 nm)
VIS 0.5 (510 nm)
VIS 0.4 (444 nm)

## Slide 23
Martin Setvák, ČHMÚ
Příklad družicového RGB snímku (FCI True Color)
FCI RGB True Color
2025-03-08 13:30 UTC Meteosat-12 (MTG-I1)
VIS 0.6 (640 nm)
VIS 0.5 (510 nm)
VIS 0.4 (444 nm)

## Slide 24
Martin Setvák, ČHMÚ
EUMETSAT: základní informace k jednotlivým kanálům MSG SEVIRI a MTG FCI, sendvičovým a RGB produktům:
https://eumetrain.org/user-manual
Podrobnější informace k hlavním RGB produktům a jejich interpretaci (zaměření především na přístroj VIIRS (NPP, NOAA-20 a NOAA-21) a GOES ABI (použitelné i pro MSG SEVIRI a MTG FCI):
https://rammb2.cira.colostate.edu/training/visit/quick_reference/#tab17
Stručná charakteristika jednotlivých RGB produktů a aktuální snímky (po 1 hodině) zde:
https://eumetview.eumetsat.int/static-images/MSG/RGB/index.htm
Základní informace k interpretaci kanálů a RGB snímků (nejen) FCI

## Slide 25
Martin Setvák, ČHMÚ
Některé z RGB produktů zatím pouze předběžné nastavení, je postupně dolaďováno
závislost nastavení produktů na úpravách zpracování L1c dat v EUMETSATu (FCI IDPF, Instrument Data Processing Facility)
u některých produktů dostupných již pro MSG SEVIRI nutnost úprav rozsahu – důsledek trochu odlišného spektrálních rozsahu některých kanálů MTG FCI oproti MSG SEVIRI
v některých produktech pořád ještě artefakty primárního zpracování surových dat (v IDPF), především v RGB produktech využívajících kanál IR12.3 (např. RGB 24M, RGB Dust, RGB NM).
Snímky MTG-I1 (Meteosat-12) FCI v ČHMÚ

## Slide 26
2025-03-08 13:30 UTC Meteosat-12 (MTG-I1)

## Slide 27
VIS 0.6

## Slide 28
IR 10.5

## Slide 29
IR 10.5 BT 200-240K

## Slide 30
Sandwich IR-BT
Podrobné informace: https://user.eumetsat.int/resources/user-guides/sandwich-products-quick-guide

## Slide 31
NIR 3.8

## Slide 32
WV 6.3

## Slide 33
RGB VIS-IR FCI VIS0.6 FCI VIS0.6 (VIS0.8)
FCI IR10.5

## Slide 34
RGB True Color FCI VIS0.6 FCI VIS0.5 FCI VIS0.4
Podrobné informace: https://eumetrain.org/sites/default/files/2021-05/TrueColourRGB.pdf

## Slide 35
RGB Airmass FCI WV6.3 – WV7.3 FCI IR9.7 – IR10.5 FCI WV6.3
Podrobné informace: https://user.eumetsat.int/resources/user-guides/airmass-rgb-quick-guide

## Slide 36
RGB 24M (24h Microphysics)
FCI IR12.3 – IR10.5 FCI IR10.5 – IR8.7 FCI IR10.5
Podrobné informace: https://user.eumetsat.int/resources/user-guides/24-hour-microphysics-rgb-quick-guide

## Slide 37
RGB Cloud Phase FCI NIR1.6
FCI NIR2.2 FCI VIS0.6
Podrobné informace: https://user.eumetsat.int/resources/user-guides/cloud-phase-rgb-quick-guide

## Slide 38
RGB Cloud Type FCI NIR1.3 FCI VIS0.6
FCI NIR1.6
Podrobné informace: https://user.eumetsat.int/resources/user-guides/cloud-type-rgb-quick-guide

## Slide 39
RGB Cloud Type (ČHMÚ) FCI NIR1.3 FCI VIS0.6
FCI NIR1.6

## Slide 40
RGB Storm FCI WV6.3 – WV7.3 FCI NIR3.8 – IR10.5
FCI NIR1.6 – IR10.5
Podrobné informace: https://user.eumetsat.int/resources/user-guides/severe-storms-rgb-quick-guide

## Slide 42
2025-03-30 15:00 UTC Meteosat-12 (MTG-I1)

## Slide 43
RGB True Color FCI VIS0.6 FCI VIS0.5 FCI VIS0.4

## Slide 44
RGB 24M (24h Microphysics)
FCI IR12.3 – IR10.5 FCI IR10.5 – IR8.7 FCI IR10.5

## Slide 45
RGB Cloud Phase FCI NIR1.6
FCI NIR2.2 FCI VIS0.6

## Slide 46
RGB Cloud Type FCI NIR1.3 FCI VIS0.6
FCI NIR1.6

## Slide 47
RGB Cloud Type (ČHMÚ) FCI NIR1.3 FCI VIS0.6
FCI NIR1.6

## Slide 48
RGB True Color FCI VIS0.6 FCI VIS0.5 FCI VIS0.4

## Slide 49
RGB VIS-IR FCI VIS0.6 FCI VIS0.6 (VIS0.8)
FCI IR10.5

## Slide 50
VIS 0.6

## Slide 51
Sandwich IR-BT

## Slide 52
RGB 24M (24h Microphysics)
FCI IR12.3 – IR10.5 FCI IR10.5 – IR8.7 FCI IR10.5

## Slide 53
RGB Cloud Phase FCI NIR1.6
FCI NIR2.2 FCI VIS0.6

## Slide 54
RGB Cloud Type FCI NIR1.3 FCI VIS0.6
FCI NIR1.6

## Slide 55
RGB Cloud Type (ČHMÚ) FCI NIR1.3 FCI VIS0.6
FCI NIR1.6

## Slide 56
RGB Storm FCI WV6.3 – WV7.3 FCI NIR3.8 – IR10.5
FCI NIR1.6 – IR10.5

## Slide 58
2025-05-03 16:00 UTC Meteosat-12 (MTG-I1)

## Slide 59
RGB True Color FCI VIS0.6 FCI VIS0.5 FCI VIS0.4

## Slide 60
RGB VIS-IR FCI VIS0.6 FCI VIS0.6 (VIS0.8)
FCI IR10.5

## Slide 61
VIS 0.6

## Slide 62
Sandwich IR-BT

## Slide 63
RGB Cloud Phase FCI NIR1.6
FCI NIR2.2 FCI VIS0.6

## Slide 64
RGB Cloud Type FCI NIR1.3 FCI VIS0.6
FCI NIR1.6

## Slide 65
RGB Cloud Type (ČHMÚ) FCI NIR1.3 FCI VIS0.6
FCI NIR1.6

## Slide 66
RGB Storm FCI WV6.3 – WV7.3 FCI NIR3.8 – IR10.5
FCI NIR1.6 – IR10.5

## Slide 68
Provizorní verze, bude ještě doplněno ...